## Slide 1
Lecture 3:介质访问控制（ MAC ）子层
计算机网络

## Slide 2: 介质访问控制子层
网络层
数据链路层
物理层
介质访问控制子层（MAC）
逻辑链路控制子层（LLC）

## Slide 3: 介质访问控制子层(cont’d)
MAC子层在点对点链路上并不重要
MAC 子层只用于广播信道或者共享信道网络
例如: 卫星（Satellite）, 以太网（Ethernet）,蜂窝网络（Cellular）

## Slide 4: Agenda
信道分配问题
多路访问协议
以太网局域网技术
局域网交换

## Slide 5: 信道分配问题

## Slide 6: 介质共享问题

## Slide 7: 介质共享问题
亟待解决的问题：
  哪个节点发送数据？
  是否会有碰撞发生?
  如何在可能发生碰撞的情况下成功的发送数据帧？

## Slide 8: 静态分配协议
静态和预先确定的信道访问分配：独立于用户活动
信道可能会被分配给空闲用户，从而造成信道资源的浪费
例如: TDMA, FDMA, WDMA

## Slide 9: 多路复用
多路复用(multiplexing)，简称复用，是通信技术
中的基本概念
A1
B1
C1
A2
B2
C2
+
(
+ )
A1
A2
B1
B2
C1
C2
共享信道
复用
分用

## Slide 10: 多路复用
多路复用(Multiplexing):
链路/网络资源（如带
宽）划分为“资源片”
 将资源片分配给各路“呼
叫”（calls）
 每路呼叫独占分配到的资
源片进行通信
 资源片可能“闲置”(idle)
(无共享)
典型多路复用方法:
 频分多路复用( frequency
division multiplexing-FDM )
 时分多路复用( time division
multiplexing-TDM )
 波分多路复用(Wavelength
division multiplexing-WDM)
 码分多路复用( Code
division multiplexing-CDM )

## Slide 11: 频分多路复用FDM

## Slide 12: 频分多路复用FDM
 频分多路复用的各用户占用不同的
带宽资源（请注意，这里的“带宽
”是频率带宽（单位：Hz）而不是
数据的发送速率）
 用户在分配到一定的频带后，在通
信过程中自始至终都占用这个频带
FDM
频率
时间
例如:
4个用户

## Slide 13: 时分多路复用TDM
时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复
用帧（TDM 帧），每个用户在每个 TDM 帧中占
用固定序号的时隙
每用户所占用的时隙是周期性出现（其周期就是
TDM 帧的长度）
时分复用的所有用户是在不同的时间占用相同的
频带宽度

## Slide 14: 时分多路复用TDM
频率
时间
A B C D A B C D A B C D A B C D
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧
周期性出现

## Slide 15: 波分多路复用WDM
波分复用就是光的频分复用
波长
功
率
光纤1
的波谱
波长
功
率
光纤2
的波谱
波长
功
率
共享光纤
的波谱
波长
功
率
光纤3
的波谱
波长
功
率
光纤4
的波谱
光纤1
光纤2
共享光纤
光纤3
光纤4

## Slide 16: 波分多路复用WDM
1550 nm
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1550 nm
1
2
3
4
5
6
7
8  2.5 Gb/s
1310 nm
1551 nm
1552 nm
1553 nm 复
1554 nm 用
1555 nm 器
1556 nm
1557 nm
1551 nm
1552 nm
分 1553 nm
用 1554 nm
器 1555 nm
1556 nm
1557 nm
EDFA
20 Gb/s
120 km
光调制器
光解调器

## Slide 17: 码分多路复用CDM
i  j
i  j
 广泛应用于无线链路共享 (如蜂窝网,卫星通信等)
 每 个 用 户 分 配 一 个 唯 一 的 m bit 码 片 序 列 (chipping
sequence)，其中“0”用“-1”表示、“1”用“+1”表
示，例如：
 S 站的码片序列：(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)
 各用户使用相同频率载波，利用各自码片序列编码数据
 编码信号 = (原始数据) × (码片序列)
 如发送比特 1（+1），则发送自己的 m bit 码片序列
 如发送比特 0（-1），则发送该码片序列的m bit 码片序列的反码
 各用户码片序列相互正交(orthogonal)
1
m
i  j
1
m
i  j
1,
0,

-1,
0,

Si  Sj 
Si  Sj 

## Slide 18: 动态信道分配
所有的动态信道分配方案都是以下面5个关键假设为基础的：
  站模型
  单信道假设
  冲突(Collision)假设
  (a) 连续时间; (b) 时隙（Slotted Time）
  (a) 载波监听(Carrier Sense); (b) 无载波监听

## Slide 19: 站模型
模型是由N个独立的站组成（例如，计算机，手机或者其他的个人通信设备）；
每个站都有一个程序或者用户生成传输帧 ；
在Δt的时间间隔内生成一个帧的概率是λ.Δt，其中， λ 是新帧的到达速率，是一个常数；
一旦生成一个数据帧，该站就会被阻塞，直到该数据帧传输成功。

## Slide 20: 单信道假设
所有通信都用这一个信道；
所有站都可以在该信道上传输数据，也可以在该信道上接收数据 ；
就硬件而言，所有站的能力都相同，尽管协议可能为站分配了不同的优先级 。

## Slide 21: 冲突假设
如果两帧同时传输，就会发生冲突 ；
所有的站都能检测到冲突的发生 ；
所有冲突的帧都必须在稍后被重新传输。除了因冲突而产生错误外，不会再有其他的错误产生。

## Slide 22: 时间假设
连续时间。在任何时间都可以传输帧，并未把时间分割成离散的时间间隔。
时隙。时间被分成离散的间隔（slots）。只能在每个时隙的起点开始传输帧。一个时隙可能包含0、1或者多个帧，分别对应空闲时隙、一次成功发送，或者一次冲突。

## Slide 23: 载波监听假设
载波监听。有了载波监听的假设，站在使用信道之前就能知道该信道当前是否正在被使用。如果监听到信道正忙，则在信道空闲前，站不会使用该信道。
无载波监听。如果没有载波监听，站就无法在使用信道前侦听信道，只能盲目地传输，之后再判断该次传输是否成功。

## Slide 24: 按需分配协议
根据需求为主机分配信道资源 （例如，只分配给活跃用户）
需要有度量对信道的需求的方法：
  轮询（polling）
  预约方案
  令牌传递方案(token-passing）

## Slide 25: 按需分配协议--轮询
中央控制器轮询每一个主机，并将信道资源分配给需要的主机
利于系统的特性如下:
  传播时延短
  轮询信息小
  网络不繁忙
令牌传递方案
  令牌在环形网络中流通
  用户获取令牌后传输数据
  稍后再令牌环网（Token Ring LAN）中讨论该方案细节

## Slide 26: 竞争访问协议
大量主机共享单信道
主机间没有协调
控制是完全分布式的
例如: ALOHA, CSMA, CSMA/CD

## Slide 27: 竞争访问(cont’d)
优点:
  时延短
  简单 (分布式控制)
  主机数量变动灵活
  公平

## Slide 28: 竞争访问 (cont’d)
缺点:
  存在大量主机时信道效率低
  不利于连续数据流(例如，语音流)
  无法支持优先级通信
  传输时延的方差高

## Slide 29: 多路访问协议

## Slide 30: 多路访问协议
ALOHA
载波监听多路访问（CSMA）协议
无冲突（Collision-Free）协议
有限竞争（Limited-Contention）协议
无线局域网（Wireless LAN）协议

## Slide 31: 理想MAC协议
给定：速率为R bps的广播信道
期望：
1. 当只有一个结点希望传输数据时，它可以以速
率 R发送.
2. 当有M个结点期望发送数据时，每个节点平均
发送数据的平均速率是R/M
3. 完全分散控制:
• 无需特定结点协调
• 无需时钟、时隙同步
4. 简单

## Slide 32: 纯ALOHA
冲突
原则：当用户有数据需要发送时就传输。当然，这样做
可能发生冲突，冲突的帧将被损坏。如果发生了冲突，
需要停止当前的传输，并等待一段随机时间，再次重新
发送。
竞争系统：系统中多个用户共享同一信道的方法会导致
冲突。
在纯ALOHA中帧的发送次序是任意的

## Slide 33: 纯ALOHA的冲突周期

## Slide 34: 纯ALOHA的吞吐量
N：每“帧时”Tframe (传输一个完整的帧所需时间)新帧的平均数量。泊松分布。
G：每帧时的平均帧数，包括新帧和老帧。（G≧N）
生成 k 帧的概率服从泊松分布：
P0 是一帧没有遭受冲突的概率 吞吐量
一个帧开始前后两个“帧时”时间内，如果没有发出其他帧，该帧不会遭到冲突。
一个帧没有遭到冲突的概率：

## Slide 35: 纯ALOHA的吞吐量

## Slide 36: ALOHA协议
P(给定结点成功发送帧) = P(该结点发送) .
P(无其他结点在[t0, t0+1]期间发送帧) .
P(无其他结点在[t0+1, t0+2]期间发送帧)
= p .(1-p)N-1 . (1-p) N-1
= p .(1-p)2(N-1)
… 选取最优的p，并令n
= 1/(2e) = 0.18
 假设: N个结点有很多帧待传输，每个结点在每个时隙均以 概率p发送数据

## Slide 37: 时隙 ALOHA
原则：在一个时隙的开始发送数据。如果发生冲突，需要停止当前的传输，并在随机数量的时隙后再次重传
时隙ALOHA将易受冲突期从 2t 降为 t
将最佳吞吐量提高了一倍，从18.4%提高到36.8%
如何实现？
  时间被划分为多个时隙。数据包必须在一个时隙内传输完成。

## Slide 38: 时隙ALOHA
假定：
 所有帧大小相同
 时间被划分为等长的时隙
(每个时隙可以传输1个帧)
 结点只能在时隙开始时刻
发送帧
 结点间时钟同步
 如果2个或2个以上结点在
同一时隙发送帧，结点即
检测到冲突
运行:
 当结点有新的帧时，在下
一个时隙(slot)开始时发送
 如果无冲突：该结点可
以在下一个时隙继续发
送新的帧
 如果冲突：该结点在下
一个时隙以概率p重传
该帧，直至成功

## Slide 39: 时隙ALOHA
优点:
 单个结点活动时，可以
连续以信道全部速率传
输数据
 高度分散化：只需同步
时隙
 简单
缺点:
 冲突，浪费时隙
 空闲时隙
 结点也许能以远小于分
组传输时间检测到冲突
 时钟同步
1
1
2
3
1
2
2
1
3
3
结点1
结点2
结点3
C
C
C
S
S
S
E
E
E

## Slide 40: 时隙ALOHA
一个时隙将帧发送成功的
概率= p(1-p)N-1
 对于任意结点成功发送帧
的概率= Np(1-p) N-1
 最大效率: 求得使Np(1-
p)N-1最大的p*
 对于很多结点，求
Np*(1-p*) N-1当N趋近无
穷时的极限，可得:
最大效率= 1/e = 0.37
效率(efficiency): 长期运
行时，成功发送帧的时隙所占
比例 (很多结点，有很多帧待
发送)
 假设: N个结点有很多帧
待传输，每个结点在每个
时隙均以概率p发送数据
 对于给定的一个结点，在
最好情况: 信道被
成功利用的时间
仅占37%！
!

## Slide 41: 时隙ALOHA的吞吐量
P0 是一帧没有遭受冲突的概率 吞吐量
同一“帧时”开始时，如果没有发出其他帧，该帧不会遭到冲突。帧所在的同一时隙中没有其他流量的概率：
说明时隙ALOHA在 处性能最好，此时吞吐量为 ，大约是0.386，是纯 ALOHA 的两倍。
需要 k 次尝试才能成功传输的概率（即 k-1 次冲突之后才有一次成功的概率）为：
每帧传输次数期望E：

## Slide 42: CSMA
如果能在发送数据包之前监听信道，就能获得更高的吞吐量
这样，我们就可以避免可避免的碰撞
为此，我们需要 “载波监听多路访问协议”
CSMA（ Carrier Sense Multiple Access ）

## Slide 43: CSMA网络的假设
1. 固定的数据包长度
2. 没有错误，除了冲突导致的错误
3. 没有捕获影响
4. 每个主机可以感知所有其他主机的传输
5. 传播时延小于传输时延

## Slide 44: CSMA (cont’d)
There are several types of CSMA protocols:
  1-Persistent CSMA
  Non-Persistent CSMA
  P-Persistent CSMA

## Slide 45: 1-Persistent CSMA
监听信道
  如果忙，保持监听信道，当频道空闲时立即发送
  如果空闲，立即发送数据包
如果发生冲突，
  随机等待一段时间，然后重新开始。
这个协议被称为1-persistent，因为当主机发现信道空闲时，它以1的概率进行传输。

## Slide 46: CSMA中传播时延的影响
A
B
carrier sense = idle
Transmit a packet
Collision
packet

## Slide 47: 传播时延和CSMA
纯ALOHA中的竞争周期
  两个数据包传输时间
时隙ALOHA的竞争周期
  一个数据包传输时间
CSMA的竞争周期
  2倍的端到端传播延迟
CSMA性能>
时隙ALOHA性能>
纯ALOHA性能

## Slide 48: 1-Persistent CSMA (cont’d)
即使传播时延为0，仍然会发生冲突,导致信号传播延迟。
举例:
  如果B站和C站在A站的传输过程中准备就绪，B站和C站将等待到A站的传输结束，然后两者将同时开始传输，从而导致冲突。
如果B和C不那么贪婪，碰撞就会少一些。

## Slide 49: Non-Persistent CSMA
监听信道
  如果忙，随机等待一段随机时间，再次监听信道
  如果空闲，立即发送数据包
如果发生冲突
  随机等待一段随机时间，然后重新开始

## Slide 50: 1-Persistent 和 Non-Persistent CSMA 的对比
如果B站和C站在A站传输过程中准备好了，
  1-Persistent: B 和 C 冲突
  Non-Persistent: B 和 C 可能不会发生冲突
只要B站在A站传输过程中准备好了，
  1-Persistent: 只要A结束，B就可以成功传输
  Non-Persistent: B可能必须等待

## Slide 51: P-Persistent CSMA
最优策略: 使用P-Persistent CSMA
假设信道是划分时隙的
一个时隙= 竞争周期(例如，一个往返传播延迟)

## Slide 52: P-Persistent CSMA (cont’d)
1. 监听信道
  如果信道是空闲的，以概率 p 发送的数据包
    如果发送了数据包，转到步骤2
    如果数据包没有被传输，等待一个时隙，并转到步骤1
  如果信道忙，等待一个时隙，并转到步骤1
2. 检测冲突
  如果发生了冲突，随机等待一段时间并转到步骤1

## Slide 53: P-Persistent CSMA (cont’d)
假设 p-persistent CSMA 中 p=0.5，
  如果一个主机监测到信道空闲，它将会有50%的概率会发送数据包。
  如果该主机没有发送数据包，它需要等待一个时隙，再次尝试。
  平均尝试次数是:
S i (1-p)i p =
1
p
8
i=0

## Slide 54: CSMA 和 ALOHA 协议的对比
(信道竞争者的数量)
不同随机访问协议的信道使用率与负载比较

## Slide 55: CSMA/CD
在CSMA协议中，
  如果两个站同时开始传输，每一个都传输整个数据包，由于该协议无法及时停止冲突帧的传输，将会浪费一整个包时的信道资源。
在CSMA/CD协议中，
  一旦发现碰撞，传输立即终止。
  CD = Collision Detect

## Slide 56: CSMA/CD (cont’d)
监听信道
  如果空闲，则立即传输
  如果忙，一直等待直到通道空闲
冲突检测
  如果检测到冲突，立即中止传输
  随机等待一段时间后重新开始监听信道

## Slide 57: CSMA/CD (cont’d)
CSMA/CD可能处于竞争、传输或空闲状态

## Slide 58: CSMA/CD(cont’d)
CSMA/CD: CSMA with
Collision Detection
 载波监听：减少冲突
 冲突检测：短时间内可以检测 到冲突，冲突后传输中止，减 少信道浪费，降低冲突的影响
 冲突检测:
 有线局域网易于实现：测
量信号强度，比较发射信
号与接收信号
 无线局域网很难实现：接
收信号强度淹没在本地发
射信号强度下
“边发边听，不发不听”

## Slide 59: 冲突检测时间
需要多长时间才能检测到发生了碰撞?
最坏情况:2倍端到端往返传播时延
A
B
packet

## Slide 60: CSMA/CD协议
dmax
A
网络带宽：R bps
数据帧最小长度：Lmin(bits)
信号传播速度：V (m/s)
B
L / R ≥ 2dmax/ V
Lmin/ R = 2dmax/ V
Lmin/ R = RTTmax

## Slide 61: CSMA/CD效率
Tprop = LAN中2个结点间的最大传播延迟
ttrans = 最长帧传输延迟
tprop 趋近于0或者ttrans 趋近于∞时，效率
趋近于1
远优于ALOHA，并且简单、分散！
1
15tprop/ttrans
效率 

## Slide 62: 例题
A.增加160 m
C.减少160 m
B.增加80 m
D.减少80 m
解：根据CSMA/CD协议工作原理，有
Lmin/R=2*dmax/V,则dmax=(V/2R)*Lmin，于是
Δdmax =(V/2R)*Δ Lmin
将V=200 000 km/s, R=1 Gbps, ΔLmin=-800bit,代入得：
Δdmax =(200000*103/(2*109))*(-800)=-80 m
答案：D
在一个采用CSMA/CD协议的网络中，传输介质是一根完
整的电缆，传输速率为1 Gbps，电缆中的信号传播速度是
200 000 km/s。若最小数据帧长度减少800比特，则最远的两
个站点之间的距离至少需要

## Slide 63: 轮转访问MAC协议
信道划分MAC协议：
 网络负载重时，共享信道效率高，且公平
 网络负载轻时，共享信道效率低！
随机访问MAC协议：
 网络负载轻时，共享信道效率高，单个结点可以利用
信道的全部带宽
 网络负载重时，产生冲突开销
轮转访问MAC协议：
综合两者的优点！

## Slide 64: 轮转访问MAC协议
轮询(polling):
主结点轮流“邀请”
从属结点发送数据
典型应用：
“哑(dumb)” 从属
设备

## Slide 65: 轮转访问MAC协议
轮询(polling):
主结点轮流“邀请”
从属结点发送数据
典型应用：
“哑(dumb)” 从属
设备
问题：
 轮询开销
 等待延迟
 单点故障
master
poll
data
slaves
data

## Slide 66: 轮转访问MAC协议
令牌传递(token passing):
控制令牌依次从一个结
点传递到下一个结点.
令牌：特殊帧

## Slide 67: 轮转访问MAC协议
令牌传递(token passing):
控制令牌依次从一个结
点传递到下一个结点.
令牌：特殊帧
问题:
(nothing
to send)
T
T
T
 令牌开销
 等待延迟
 单点故障
data

## Slide 68: MAC协议总结
信道划分MAC协议：时间、频带、码片划分
 TDMA、FDMA、CDMA
随机访问MAC协议：
 ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
 CSMA/CD应用于以太网
 CSMA/CA应用802.11无线局域网
轮转访问MAC协议：
 主结点轮询；令牌传递
 蓝牙、FDDI、令牌环网

## Slide 69: 无冲突（Collision-Free）协议: 基本位图协议
原则:每个竞争期正好包含 N 个时隙，j 号站通过在 j 号时隙中插入 1 位来声明自己有帧要发送。当所有 N 个时隙都经过后，每个站都知道了有哪些站希望传送数据。这时候，它们便按照数字顺序开始传输数据。
由于每个站都同意下一个是谁传输，所以永远不会发生冲突。
在低负载情况下的信道效率是： ，而高负载情况下的信道效率是：
预留（Reservation）协议:在实际传输之前先广播自己有发送数据愿望的协议。

## Slide 70: 无冲突（Collision-Free）协议: 二进制倒计数协议
在竞争周期内，每一个站都从高序的位开始，一位接一位地广播自己的地址，该站一旦检测到一位具有更高序的竞争者，就立即停止。
高序站的优先级比低序站的优先级高。
信道效率是：
如果发送方的地址正好是帧内的第一个字段，那么，信道的利用率是100%。

## Slide 71: 有限竞争（Limited-Contention ）协议
在负载较轻的情况下，竞争方法更为理想，因为，站可以立即传输帧，时延低。但是，随着负载的增加，我们必须实施一系列的修复操作。
在高负载的情况下，无竞争方法会更好，因为，在传输帧之前，站必须声明自己需要传输数据以获取信道，具有较高的信道利用率。但是，该方法在低负载的情况下，时延较高。
有限竞争协议：在低负载下使用竞争策略以提供较短的时延，在高负载下使用无冲突策略，从而获得良好的信道效率。

## Slide 72: 有限竞争协议(cont’d)
对称竞争信道：每个站尝试获得信道的概率都是 p （所有站的 p 值均相同）
在给定时隙中，某个站成功成功地获得信道的概率是： ，在 p 值最优时，概率为： ，该概率的曲线如下所示：
随着竞争者数量的减少，站获得信道的概率就会增加。

## Slide 73: 有限竞争协议(cont’d)
一种解决方案：在竞争周期内动态的调节竞争站的数量。如果在第 k 个时隙中发生了冲突，就将竞争者们分为两组。
第一组在下一个时隙（k+1）中再次尝试传输帧，如果没有冲突发生，则第二组在稍后的（k+2）时隙中尝试传输。否则，就再次对第一组进行分组。
注意：在低负载情况下，第一个站会立即获得信道传输帧（某个组包含所有站，例如：时隙ALOHA）。在高负载情况下，策略逐渐简化为位图协议。

## Slide 74: 自适应树遍历协议
1
2
3
4
5
6
7
深度优先搜索策略
站

## Slide 75: 自适应树遍历协议.>
1
2
3
4
5
6
7
竞争开始于哪一级?
  假设当前系统中竞争者（准备发送帧的站）的数量是 q （可以根据当前的流量数据来估算）
  计算开始竞争的最优级数 i (i =0…m) ?
  第 i 级的每一个节点包含 2-i * n 个站，其中，n 是总站数。
  最优竞争级数: q * 2-i =1 i =log2q
1=20
1/2=2-1
1/4=2-2

## Slide 76: 链路层寻址
MAC地址和ARP
32位IP地址:
 接口的网络层地址
 用于标识网络层(第3层)分组，支持分组转发
MAC地址(或称LAN地址,物理地址,以太网地址) :
 作用：用于局域网内标识一个帧从哪个接口发出，到达
哪个物理相连的其他接口
 48位MAC地址(用于大部分LANs)，固化在网卡的
ROM中，有时也可以软件设置
 e.g.: 1A-2F-BB-76-09-AD
16进制表示

## Slide 77: MAC 地址
局域网中的每块网卡都有一个唯一的MAC地址
广播地址 =
FF-FF-FF-FF-FF-FF
网络适配器
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
(wired or
wireless)

## Slide 78: ARP:地址解析协议
1A-2F-BB-76-09-AD
0C-C4-11-6F-E3-98
LAN
237.196.7.23
237.196.7.78
237.196.7.14
237.196.7.88
71-65-F7-2B-08-53
58-23-D7-FA-20-B0
问题: （在同一个LAN内）
如何在已知目的接口的IP地
址前提下确定其MAC地址？
ARP表: LAN中的每个IP结点
(主机、路由器)维护一个表
 存储某些LAN结点的
IP/MAC地址映射关系:
< IP地址; MAC地址; TTL>
 TTL (Time To Live)：
经过这个时间以后该映
射关系会被遗弃(典型
值为20min)

## Slide 79: ARP协议：同一局域网内
 A想要给同一局域网内的
B发送数据报
 B的MAC地址不在 A的
ARP 表中.
 A广播ARP查询分组，其
中包含B的IP地址
 目的MAC地址 = FF-FF-
FF-FF-FF-FF
 LAN中所有结点都会接收
ARP查询
 B接收ARP查询分组，IP
地址匹配成功，向A应答
B的MAC 地址
 利用单播帧向A发送应答
 A在其ARP表中，缓存B的
IP-MAC地址对，直至超时
 超时后，再次刷新
 ARP是“即插即用”协议:
 结点自主创建ARP表，
无需干预

## Slide 80: 寻址：从一个LAN路由至另一个LAN




关注寻址：IP地址(数据报中)和MAC地址(帧中)
假设A知道B的IP地址(怎么知道的?)
假设A知道第一跳路由器R (左)接口IP地址 (怎么知道的?)
假设A知道第一跳路由器R (左)接口MAC地址 (怎么知道的?)
通信过程: A通过路由器R向B发送数据报
B
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
R
222.222.222.220
1A-23-F9-CD-06-9B
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
A
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
111.111.111.112
CC-49-DE-D0-AB-7D

## Slide 81: 寻址：从一个LAN路由至另一个LAN
R
222.222.222.220
1A-23-F9-CD-06-9B
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
A
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
111.111.111.112
CC-49-DE-D0-AB-7D
B
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
 A构造IP数据报，其中源IP地址是A的IP地址，目的IP地址是B的IP地址
 A构造链路层帧，其中源MAC地址是A的MAC地址，目的MAC地址是
R(左)接口的MAC地址，封装A到B的IP数据报。
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
IP
Eth
Phy

## Slide 82: 寻址：从一个LAN路由至另一个LAN
A
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
111.111.111.112
CC-49-DE-D0-AB-7D
B
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy
R
222.222.222.220
1A-23-F9-CD-06-9B
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
 帧从A发送至R
 R接收帧，提取IP数据报，传递给上层IP协议
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222

## Slide 83: 寻址：从一个LAN路由至另一个LAN
A
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
111.111.111.112
CC-49-DE-D0-AB-7D
B
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
IP dest: 222.222.222.222
IP
Eth
Phy
R
222.222.222.220
1A-23-F9-CD-06-9B
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
IP
Eth
Phy
 R转发IP数据报（源和目的IP地址不变！）
 R创建链路层帧，其中源MAC地址是R(右)接口的MAC地址，目
的MAC地址是B的MAC地址，封装A到B的IP数据报。
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
IP src: 111.111.111.111

## Slide 84: 寻址：从一个LAN路由至另一个LAN
A
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
111.111.111.112
CC-49-DE-D0-AB-7D
B
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
IP dest: 222.222.222.222
IP
Eth
Phy
R
222.222.222.220
1A-23-F9-CD-06-9B
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
IP
Eth
Phy
 R转发IP数据报（源和目的IP地址不变！）
 R创建链路层帧，其中源MAC地址是R (右)接口的MAC地址，目
的MAC地址是B的MAC地址，封装A到B的IP数据报。
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
IP src: 111.111.111.111

## Slide 85: 寻址：从一个LAN路由至另一个LAN
R
222.222.222.220
1A-23-F9-CD-06-9B
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
A
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
111.111.111.112
CC-49-DE-D0-AB-7D
B
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
 R转发IP数据报（源和目的IP地址不变！）
 R创建链路层帧，其中源MAC地址是R (右)接口的MAC地址，目
的MAC地址是B的MAC地址，封装A到B的IP数据报。
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
IP
Eth
Phy

## Slide 86: 以太局域网技术

## Slide 87: IEEE 802 LAN标准

## Slide 88: IEEE 802 LAN标准

## Slide 89: 以太网（ Ethernet ）
“统治地位”的有线LAN技术:
 造价低廉(NIC不足￥100.00)
 应用最广泛的LAN技术
 比令牌局域网和ATM等，简单、便宜
 满足网络速率需求：10 Mbps – 10 Gbps
Metcalfe的以太网草图

## Slide 90: 以太网：物理拓扑
总线(bus): 同轴电缆
星型(star)
总线(bus): 上世纪90年代中期前流行
 所有结点在同一冲突域(collision domain) (可能彼此冲突)
星型(star): 目前主流网络拓扑
 中心交换机(switch)
 每个结点一个单独冲突域(结点间彼此不冲突)
交换机(switch)

## Slide 91: 以太网：不可靠、无连接服务
无连接(connectionless): 发送帧的网卡与接
收帧的网卡间没有“握手”过程
不可靠(unreliable): 接收网卡不向发送网卡
进行确认
 差错帧直接丢弃，丢弃帧中的数据恢复依靠高
层协议 (e.g., TCP)，否则，发生数据丢失
以太网的MAC协议: 采用二进制指数退避
（Binary Exponential Backoff）算法的
CSMA/CD

## Slide 92: 二进制指数退避
冲突发生后
每个站随机等待 0 个或 1 个时隙，之后再重试发送。
一般地，在第 i 次冲突之后，从 [0，2i -1] 之间随机选择一个数，然后等待这么多个时隙。
随机数选择区间的最大值是 1023。
在 16 次冲突之后，控制器放弃努力，并给计算机返回一个失败报告。

## Slide 93: 以太网CSMA/CD算法
1. NIC从网络层接收数据报
，创建数据帧。
2. 监听信道：
如果NIC监听到信道空闲
，则开始发送帧；
如果NIC监听到信道忙，
则一直等待到信道空闲
，然后发送帧。
3. NIC发送完整个帧，而没
有检测到其他结点的数
据发送，则NIC确认帧发
送成功！
4. 如果NIC检测到其他结点
传输数据，则中止发送，
并 发 送 堵 塞 信 号 (jam
signal)
5. 中止发送后，NIC进入二
进制指数退避：
 第m次连续冲突后：
•取n = Min(m, 10)
•NIC 从{0,1,2, …, 2n-1}中
随机选择一个数K
•NIC等待K·512比特的传输
延迟时间，再返回第2步
 连续冲突次数越多，平均等
待时间越长。

## Slide 94: 以太网帧格式
preamble address address
前导码(Preamble)(8B):
7个字节的10101010，第8字节为10101011
用于发送端与接收端的时钟同步
dest. source
Data（46-1500B）
(payload)
CRC
发送端网卡将IP数据报(或其他网络层协议分组)
封装到以太网帧中：
type

## Slide 95: 以太网帧格式
preamble address address
 丢弃差错帧
dest. source
Data（46-1500B）
(payload)
CRC
type
 目的MAC地址、源MAC地址(各6B):
 如果网卡的MAC地址与收到的帧的目的MAC地址匹配，或者帧的
目的MAC地址为广播地址(FF-FF-FF-FF-FF-FF)，则网卡接收该
帧，并将其封装的网络层分组交给相应的网络层协议。
 否则，网卡丢弃(不接收)该帧。
 类型(Type)(2B): 指示帧中封装的是哪种高层协议的分组
(如，IP数据报、Novell IPX数据报、AppleTalk数据报等)
 数据(Data)(46-1500B): 指上层协议载荷。
 R=10Mbps，RTTmax=512μs，Lmin / R = RTTmax
 Lmin=512bits=64B，Datamin=Lmin-18=46B
 CRC(4B): 循环冗余校验码

## Slide 96: 802.3以太网标准：链路与物理层
MAC protocol
and frame format
100BASE-TX
100BASE-T4
100BASE-T2
100BASE-SX
100BASE-FX
100BASE-BX
许多不同的以太网标准
 相同的MAC协议和帧格式
 不同速率: 2 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps,
1Gbps, 10G bps
 不同物理介质: 光纤, 线缆
application
transport
network
link
physical
光纤(fiber)
铜缆 (双绞线)

## Slide 97: 以太网（ Ethernet ）
以太网线缆
曼彻斯特编码
以太网MAC子层协议
以太网性能
交换式以太网
快速以太网
千兆以太网
IEEE 802.2: 逻辑链路控制（LLC）
以太网回顾

## Slide 98: 以太网线缆
最常见的以太网线缆：

## Slide 99: 以太网线缆(2)
以太网线缆的三种类型:
(a) 10Base5, (b) 10Base2, (c) 10Base-T.

## Slide 100: 以太网线缆(3)
线缆拓扑
(a) Linear, (b) Spine, (c) Tree, (d) Segmented.

## Slide 101: 以太网线缆(4)
(a) 二进制编码, (b) 曼彻斯特编码, (c) 差分曼彻斯特编码.

## Slide 102: 以太网MAC子层协议
帧格式. (a) 以太网（DIX）, (b) IEEE 802.3.

## Slide 103: 以太网MAC子层协议
冲突检测的时间只需要

## Slide 104: 以太网性能
具有512-bit时隙的10 Mbps 以太网效率

## Slide 105: 以太网实现

## Slide 106: 交换式以太网
交换式以太网的简单示例

## Slide 107: 快速以太网
最初的快速以太线缆

## Slide 108: IEEE 802.2:逻辑链路控制
(a) LLC的位置； (b) 协议格式

## Slide 109: 以太网嗅探器（Sniffer）

## Slide 110: Sniffer捕捉的帧

## Slide 111: LAN 交换

## Slide 112: 数据链路层交换
由主干网连接的多个局域网，以处理高于单个局域网容量的总负载

## Slide 113: 集线器（Hub）交换示例

## Slide 114: 由802.x 到 802.y的网桥(Bridge)
由 802.11 至 802.3的LAN网桥的处理

## Slide 115: 由802.x 到 802.y的网桥(2)
IEEE 802 帧格式 （非按比例绘制）

## Slide 116: 本地网络互连
具有四个局域网和两个网桥的配置

## Slide 117: 透明网桥
当每一帧到达网桥时，网桥必须决定丢弃或转发该帧，如果是后者，还要决定在哪个端口传输帧。做出决定的依据是帧中的目的地址，网桥在内部存储的一张大哈希（hash）表中查找目的地址，找到对应的转发端口。
当网桥首次接入网络时，所有的hash表是空的。对于每个发向未知目标地址的入境帧，网桥将它输出到所有的端口，但它来的那个输入端口除外。
因为每个入境帧包含源地址，网桥逐渐地会知道通过哪个端口到达主机，然后构造一个hash表项，然后逐渐建立整张hash表
超时机制会定时清除网桥中的过期的表项

## Slide 118: LAN网桥原理

## Slide 119: 生成树网桥
两个并行的透明网桥

## Slide 120: 生成树网桥(2)
(a) 互连的局域网LANs； (b) 覆盖LANs的生成树
（虚线不是生成树的一部分）

## Slide 121: 远程网桥
远程网桥用于互连远距离的LANs

## Slide 122: 以太网交换机（Switch）
链路层设备
 存储-转发以太网帧
 检验到达帧的目的MAC地址，选择性
(selectively) 向一个或多个输出链路转发帧
 利用CSMA/CD访问链路，发送帧
透明(transparent)
 主机感知不到交换机的存在
即插即用(plug-and-play)
自学习(self-learning)
 交换机无需配置

## Slide 123: 交换机：多端口间同时传输
主机利用独享(dedicated)
链路直接连接交换机
交换机缓存帧
交换机在每段链路上利用
CSMA/CD收发帧，但无
冲突，且可以全双工
 每段链路一个独立的冲突
域
交换(switching): A-A’与
B-B’的传输可以同时进
行，没有冲突
B
C
C’
B’
A
6 2
3
5 4
A’
6个接口交换机
(1,2,3,4,5,6)
1

## Slide 124: 交换机转发表：交换表
B
C
C’
B’
A
6 2
3
5 4
A’
6个接口交换机
(1,2,3,4,5,6)
1
Q: 交换机怎么知道A’可以通过
接口4到达，而B’可以通过接口5
到达?
 A: 每个交换机有一个交换表
(switch table), 每个入口(entry):
 (主机的MAC地址, 到达主机的接
口, 时间戳)
 看起来很像路由表！
 Q: 交换表入口信息如何创建和
维护的那？
 类似于路由协议？

## Slide 125: 交换机：自学习
B
C
C’
B’
A
6 2
3
5 4
A’
1
目的: A’
源: A
MAC地址 | 接口 | TTL
A | 1 | 60
 交换机通过自学习，获知
到达主机的接口信息
 当收到帧时，交换机“学
习”到发送帧的主机（通
过帧的源MAC地址），位
于收到该帧的接口所连接
A’A
的LAN网段
 将发送主机MAC地址/接口
信息记录到交换表中
交换表
(初始为空)

## Slide 126: 交换机：帧过滤/转发
当交换机收到帧:
1. 记录帧的源MAC地址与输入链路接口
2. 利用目的MAC地址检索交换表
3. if 在交换表中检索到与目的MAC地址匹配的入口(entry)
then {
if 目的主机位于收到帧的网段
then 丢弃帧
else 将帧转发到该入口指向的接口
}
else 泛洪(flood) /* 向除收到该帧的接口之外的所有接
口转发 */

## Slide 127: 自学习与转发过程举例
B
C
C’
B’
1
目的: A’
源: A
A’A
A’A
A’A
A
6 2
3
5 4
A’
MAC地址 | 接口 | TTL
A A’ | 1 4 | 60 60
交换表
(初始为空)
 目的MAC地址A’，位置未知：
泛洪（flooding）
 目的MAC地址A，位置已知：
选择性转发

## Slide 128: 交换机互联
Q: 当A向G发送帧时，S1怎么知道通过S4转发？S4又怎么
知道通过S3转发?
 A: 自学习！(工作过程与单一交换机情形相同！)
A
B
S1
C
E
F
S2
D
交换机可以互联
S4
S3
H
I
G

## Slide 129: 组织机构（Institutional）网络
去往外
部网络
路由器
mail server
web server
IP子网
(广播域)

## Slide 130: 交换机 vs. 路由器
两者均为存储-转发设备:
路由器: 网络层设备 (检测
网络层分组首部)
交换机: 链路层设备 (检测
链路层帧的首部)
二者均使用转发表:
路由器: 利用路由算法(路
由协议)计算(设置), 依据IP
地址
交换机: 利用自学习、泛洪
构建转发表, 依据MAC地址
Application
transport
network
link
physical
link
physical
physical
switch
application
transport
network
link
physical
datagram
frame
frame
network datagram
link frame
router

## Slide 131: 中继器（Repeater）、集线器、 网桥、交换机、路由器（Router）和网关（Gateway）
(a) 设备的工作层次； (b) 帧、数据包和头

## Slide 132: 中继器（Repeater）、集线器、 网桥、交换机、路由器（Router）和网关（Gateway）(2)
(a) 集线器 (b) 网桥 (c) 交换机

## Slide 133: 网络设备对比
集线器
交换机
网桥
路由器
层次
流量(冲突域)
隔离
广播域隔离
即插即用
优化路由
直通传输
(Cut through)
(hub)
1
no
no
yes
no
yes
(switch)
2
yes
no
yes
no
yes
(bridge)
2
yes
no
yes
no
yes
(router)
3
yes
yes
no
yes
no

## Slide 134: 虚拟局域网（VLAN）
考虑一下情形:
 CS用户迁移到EE，但是
希望连接至CS交换机，
怎么办？
 单一广播域:
 所有第2层广播流量(ARP,
DHCP, 未知目的MAC地址
位置)必须穿越整个LAN
 安全/隐私、效率问题
Computer
Science
(CS)
Electrical
Engineering
(EE)
Computer
Engineering
(CE)

## Slide 135: VLANs
1 |  |  | 7 | 9 |  |  | 15
2 |  |  | 8 | 10 |  |  | 16
1 |  |  | 7
2 |  |  | 8
9 |  |  | 15
10 |  |  | 16
虚拟局域网(Virtual
Local Area Network)
支持VLAN划分的交
换机，可以在一个物
理LAN架构上配置、
基于端口的VLAN: 分组交换机端口 (通过
交换机管理软件)，于是， 单一的物
理交换机 ……
…
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
定义多个VLAN
…就像多个虚拟交换机一样运行
…
…
Computer Science
Electrical Engineering
(VLAN ports 9-16)
(VLAN ports 1-8)

## Slide 136: 基于端口的VLAN
1 |  |  | 7 | 9 |  |  | 15
2 |  |  | 8 | 10 |  |  | 16
…
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
 流量隔离(traffic isolation):
去往/来自端口1-8的帧只到
达端口1-8
 也可以基于MAC地址定义
VLAN, 而不是交换端口
 动态成员: 端口可以动态分
配给不同VLAN
路由器
 在VLAN间转发: 通过路由(就像在
独立的交换机之间)
实践中，厂家会将交换机与路由器集成
在一起

## Slide 137: 跨越多交换机的VLAN
1 |  |  | 7 | 9 |  |  | 15
2 |  |  | 8 | 10 |  |  | 16
1 | 3 | 5 | 7
2 | 4 | 6 | 8
 多线缆连接
 每个线缆连接一个VLAN
 中继端口(trunk port): 在跨越多个物理交换机定义的VLAN
承载帧
 为多VLAN转发802.1帧容易产生歧义 (必须携带VLAN ID信息)
 802.1q协议为经过中继端口转发的帧增加/去除额外的首部域
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
…
Ports 2,3,5 belong to EE VLAN
Ports 4,6,7,8 belong to CS VLAN

## Slide 138: 802.1Q VLAN帧格式
2字节的标记协议ID
(Tag Protocol Identifier)
(固定值: 0x8100)
2字节的标记控制信息(Tag Control Information)
(12bit VLAN ID字段；3bit优先级字段，类似于
IP的TOS)
重新计算的CRC
802.1帧
dest.
address
source
address
data (payload)
CRC
preamble
802.1Q帧
dest.
address
source
address
preamble
data (payload)
CRC
type
type

## Slide 139: VLAN
大楼使用了集线器和交换机的集中式布线

## Slide 140: VLAN
(a) 两个网桥将四个物理局域网组织成两个VLAN， 分别由灰色和白色标识；
(b) 交换机将15台相同的机器组织成两个VLAN

## Slide 141: IEEE 802.11 无线局域网
802.11b
 2.4-2.5GHz免费频段
(unlicensed spectrum)
 最高速率：11 Mbps
 物理层采用直接序列扩频
(DSSS)技术
 所有主机使用相同的码
片序列
802.11a
 5-6 GHz频段
 最高速率：54 Mbps
802.11g
 2.4-2.5 GHz频段
 最高速率：54 Mbps
802.11n: 多天线(MIMO)
 2.4-2.5 GHz频段
 最高速率：600 Mbps


均使用CSMA/CA多路访问控制协议
均有基础设施(基站)网络模式和特定网(自组网)网络模式

## Slide 142: IEEE 802.11 无线局域网
标准
频段
数据速率
物理层
优缺点
802.11b 2.4 GHz 最高11 Mb/s 扩频
最高数据率较低，价格最低，
信号传播距离最远，且不易受阻碍
802.11a 5 GHz
最高54 Mb/s OFDM 最高数据率较高，支持更多用户同时上网，
价格最高，信号传播距离较短，且易受阻
802.11g 2.4 GHz 最高54 Mb/s OFDM 最高数据率较高，支持更多用户同时上网，
信号传播距离最远，且不易受阻，
价格比802.11b贵
802.11n 2.4 GHz 最高600 Mb/s MIMO 使用多个发射和接收天线以允许更高的数据
5 GHz OFDM 传输率，当使用双倍带宽(40 MHz)时速率可
达600 Mb/s

## Slide 143: IEEE 802.11 体系结构
点(access point-AP)
 基本服务集BSS(Basic
Service Set) ，也称为单
元(cell)
 基础设施网络模式:
• 无线主机
• AP: 基站
BSS 1
 自组网(ad hoc)模式:
 只有主机
BSS 2
Internet
集线器(hub)、
交换机或路由器
 无线主机与基站通信
 基站(base station) = 访问

## Slide 144: IEEE 802.11：信道与AP关联
802.11b: 2.4GHz-2.485GHz频谱划分为11个不同
频率的信道
 每个AP选择一个频率(信道)
 存在干扰可能: 相邻的AP可能选择相同的信道！
主机: 必须与某个AP关联(associate)
 扫描信道，监听包含AP名称(服务集标识符-SSID )和
MAC地址的信标(beacon)帧
 选择一个AP进行关联
 可能需要进行身份认证
 典型情形：运行DHCP获取IP地址等信息

## Slide 145: IEEE 802.11 AP关联：被动扫描与主动扫描
AP 2
AP 1
H1
被动扫描(scanning):
 各AP发送信标帧
 主机(H1)向选择的AP发送关联
请求帧
 AP向主机(H1)发送关联响应帧
BBS 2
BBS 1
1
2
3
1
AP 2
AP 1
H1
主动扫描:
 主机(H1)主动广播探测请求帧
(Probe Request Frame)
 AP发送探测响应帧(Probe
Response Frame)
 主机(H1)向选择的AP发送关联
请求帧
 AP向主机(H1)发送关联响应帧
BBS 2
BBS 1
1
2
2
3
4

## Slide 146: 无线局域网协议
一个无线 LAN
(a) A 传输； (b) B 传输
(a) 隐藏终端问题
(b) 暴露终端问题

## Slide 147: 无线局域网协议(2)
MACA 协议
(a) A 给B发送一个RTS；(b) B作为响应给A返回一个CTS

## Slide 148: IEEE 802.11：多路访问与控制
A
B
C
空间
A
B
C
A的信号强度
C的信号强度
 避免冲突: 2+结点同时传输
 802.11: CSMA – 发送数据前监听信道
 避免与正在进行传输的其他结点冲突
 802.11: 不能像CSMA/CD那样，边发送、边检测冲突！
 无线信道很难实现
 无法侦听到所有可能的冲突：隐藏站、信号衰落
 目标: 避免冲突(avoid collisions)-CSMA/C(ollision)A(voidance)

## Slide 149: IEEE 802.11 MAC协议：CSMA/CA
发送整个帧(无同时检测冲突，即CD)
2 if 监听到信道忙 then
开始随机退避计时
当信道空闲时，计时器倒计时
当计时器超时时，发送帧
if 没有收到ACK then
增加随机退避间隔时间
重复第2步
802.11 receiver
- if 正确接收帧
延迟SIFS时间后，向发送端发送ACK
(由于存在隐藏站问题)
sender
DIFS
data
802.11 sender
1 if 监听到信道空闲了DIFS时间 then
receiver
SIFS

## Slide 150: IEEE 802.11 MAC协议：CSMA/CA
基本思想：允许发送端“预约”(reserve)信道，而不是随
机发送数据帧，从而避免长数据帧的冲突
 发送端首先利用CSMA向BS发送一个很短的RTS
(request-to-send)帧
 RTS帧仍然可能彼此冲突 (但RTS帧很短)
 BS广播一个CTS(clear-to-send)帧作为对RTS的响应
 CTS帧可以被所有结点接收
 消除隐藏站影响
 发送端可以发送数据帧
 其他结点推迟发送
利用很小的预约帧彻底避免了数据帧冲突！

## Slide 151: 冲突避免（CA）：RTS-CTS交换
A
B
DATA (A)
AP
预约冲突
推迟
DIFS
DIFS
SIFS
SIFS
SIFS
时间

## Slide 152: IEEE 802.11 MAC帧
frame
control
duration
address
4
address address address
1 2 3
payload
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
seq
control
字节
Type
Subtype
To
AP
From More
AP frag
WEP
Power More
mgt data
Retry
Rsvd
Protocol
version
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
位
预约传输上时间(RTS/CTS)
帧序号
(for RDT)
帧类型
(RTS, CTS, ACK, data)

## Slide 153: IEEE 802.11 数据帧地址
去往AP (ToAP) | 来自AP (FromAP) | 地址1 | 地址2 | 地址3
0 | 1 | 目的地址 | AP地址 | 源地址
1 | 0 | AP地址 | 源地址 | 目的地址
802.11数据帧有4个地址字段
地址 4 用于自组网络
地址1~地址3：

## Slide 154: IEEE 802.11 数据帧地址
H1
AP MAC地址
address 1
address 2
address 3
802.11帧
R1
路由器
R1 MAC地址
目的地址
H1 MAC地址 R1 MAC地址
Internet
H1 MAC地址
源地址
802.3帧