## Slide 1: 第四章: 网络层
章节目标:
了解网络层服务背后的原理:
  网络层服务模型
  转发与路由
  路由如何工作
  路由（路径选择）
  处理扩展问题
  高级主题: IPv6, 移动性
实例化，在互联网中实现

## Slide 2: 第四章：网络层
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议

## Slide 3: 网络层
将报文段从发送端主机
传送到接收端主机
在发送端将报文段（传
输层）封装成数据报（
网络层）
在接收端，将报文段从
网络层交付给传输层 每一个主机，路由器都
装有网络层协议
路由检查所有通过它的
IP数据报的报头字段
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical

## Slide 4: 网络层2个重要的功能
转发: 将包从路由器
的输入链路移动到
适当的输出链路
路由: 包从源到目的
地时，决定端到端路
径的网络范围的进程
  路由算法
类比:
路由: 从源到目的地
端的计划行程的过程
转发: 通过单个立交
桥的过程

## Slide 5
1
2
3
0111
到达包报头中的值
路由算法
本地转发表
报头值
输出链路
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
路由和转发之间的相互作用

## Slide 6: 连接建立
在某些网络中有第三个重要的功能:
  ATM, frame relay, X.25
网络数据报开始流动之前，2个终端主机以及 所有经过的中间路由会建立虚连接
  涉及路由器
网络层与传输层的连接服务:
  网络层: 2个主机之间(在虚电路网络中可能也涉及中间路由)
  传输层: 2个进程之间

## Slide 7: 网络服务模型
Q: 将分组从发送端传输到接收端的“通道”是基于什么样的服务模型？
单个分组服务的例子:
确保交付
确保交付的时延小于40毫秒
分组流服务的例子:
有序分组交付
确保最小带宽
确保最大时延抖动

## Slide 8: 网络层服务模型:
网络结构
internet
ATM
ATM
ATM
ATM
服务模型
尽力而为
恒定比特率
可变比特率
可用比特率
未指定比特率
带宽
none
constant
rate
guaranteed
rate
guaranteed
minimum
none
丢失
no
yes
yes
no
no
排序
no
yes
yes
yes
yes
定时
no
yes
yes
no
no
拥塞指示
无
不出现拥塞
不出现拥塞
提供和拥塞指
示
无
保证 ?

## Slide 9: 第四章：网络层
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议

## Slide 10: 网络层连接和无连接服务
数据报网络为网络层提供无连接服务
虚电路网络为网络层提供连接服务
类比于传输层服务，网络层服务:
  服务: 主机到主机
  没有选择: 网络层只能提供面向连接和无连接网络中一种
  实现: 网络核心

## Slide 11: 虚电路
分组交换
每个分组的传输
利用链路的全部带宽
源到目的路径经过的
网络层设备共同完成
虚电路功能
一条从源主机到目的主机，
类似于电路的路径(逻辑连接)

## Slide 12: 虚电路
通信过程：
呼叫建立(call setup)→数据传
输→拆除呼叫
每个分组携带虚电路标识
(VC ID)，而不是目的主机
地址虚电路经过的每个网络
设备（如路由器），维护每
条经过它的虚电路连接状态
虚电路经过的每个网络设备
（如路由器），维护每条经过
它的虚电路连接状态
预分配资源=可预期服务性能
 如ATM的电路仿真（CBR）

## Slide 13: VC 的具体实现
每条虚电路包括:
从源主机到目的主机的一条路径
 虚电路号（VCID）， 沿路每段链路一个编号
 沿路每个网络层设备（如路由器），利用转发表记录经过的每
条虚电路
沿某条虚电路传输的分组，携带对应虚电路的
VCID，而不是目的地址 同一条VC ，在每段链
路上的VCID通常不同
路由器转发分组时依据转发表改写/替换虚电路号

## Slide 14: VC转发表
12
22
32
1
2
3
VC 号
接口号
输入输入 输入 VC # 输出接口 输出 VC #
1 12 3 22
2 63 1 18
3 7 2 17
1 97 3 87
… … … …
路由器R1的VC转发表:
VC路径上每个路由器都需要维护VC连接的状态信息！

## Slide 15: 虚电路信令协议（ signaling protocols）
用于VC的建立、维护与拆除
路径选择
应用于虚电路网络 ：
如ATM、帧中继(frame-relay)网络等
目前的Internet不采用
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
1. 初始呼叫
2. 呼叫到达
3. 接受呼叫
4. 呼叫建立
5. 数据流开始
6. 数据接收

## Slide 16: 数据报网络
网络层无连接
每个分组携带目的地址
路由器根据分组的目的地址转发分组
基于路由协议/算法构建转发表
检索转发表
每个分组独立选路
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
1. 发送数据报
2. 接收数据报

## Slide 17: 最长前缀匹配优先
目的地址范围 链路接口
11001000 00010111 00010 0
11001000 00010111 00011000 1
11001000 00010111 00011 2
其他 3
DA: 11001000 00010111 00011000 10101010
Examples
DA: 11001000 00010111 00010110 10100001
从哪个接口转发?
从哪个接口转发?
最长前缀匹配优先
在检索转发表时，优先选择与分组目的地址匹配前缀最长的入口（entry）。

## Slide 18
最长前缀匹配优先
数据报网络 or VC网络?
Internet (数据报网络)
 计算机之间的数据交换
 “弹性”服务，没有严格
时间需求
 链路类型众多
 特点、性能各异
 统一服务困难
 “智能”端系统 (计算机)
可以自适应、性能控制、
 差错恢复
简化网络，
复杂“边缘”
ATM (VC网络)
 电话网络演化而来
 核心业务是实时对话：
 严格的时间、可靠性需
求
需要有保障的服务
 “哑(dumb)” 端系统
（非智能）
 电话机
 传真机
简化“边缘”，
复杂网络
Network Layer
数据报网络 or VC网络
4-18

## Slide 19: 第四章：网络层
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议

## Slide 20: 路由器体系结构概述
路由器2个重要的功能:
 运行路由算法/协议 (RIP, OSPF, BGP)
将数据报从输入链路转发到输出链路

## Slide 21: 输入端口功能
分散式交换:
 已知数据报目的地址，查找输入端口转
发表并将数据报转发到恰当的输出端口
目标：输入端口的处理速度达到线路速度
排队：如果数据报到达的速度比转发速度
更快
物理层:
Bit传输
数据链路层:
e.g., 以太网

## Slide 22: 三种交换技术

## Slide 23: 经内存交换
第一代路由器:
传统计算机的交换技术是在CPU的控制下完成的
数据报被拷贝到了内存中
速度受限于内存的带宽
Input
Port
Output
Port
Memory
System Bus

## Slide 24: 经一根总线交换
输入端口经一根总线将数据报传送
到输出端口
总线冲突: 交换速度受限于总线带宽
 1Gbps总线带宽, Cisco 1900: 对于
运行在接入网或企业网中的路由器
来说是足够了 （非区域网或主干网）

## Slide 25: 经一个互联网交换
克服了总线带宽的限制
 Banyan networks, 其它互联网最初是为了连接多
处理器中的处理器而开发的
 高级的设计：将数据报分片成固定尺寸的信元，
加上标签并通过互联网进行交换
 Cisco 12000: 通过一个网络交换Gbps

## Slide 26: 输出端口
当数据报到达的速度大于传输的速度需要缓存
调度准则 是从数据报队列中选择传输

## Slide 27: 输出端口队列
当通过交换设备到达速率大于出去速率进行缓存
排队（延时）和丢包由于输出端口缓存满了！

## Slide 28: 输入端口排队
交换设备比所有输入端口加起来还要慢 -> 排队可能
发生在输入队列
 Head-of-the-Line (HOL) blocking: 在一个输入队
列中排队的数据报必须等待通过交换结构发送，因
为它位于线路前部的另一个数据报阻塞
 由于输入缓冲满了，排队会发生延时和丢包

## Slide 29: 第四章：网络层
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议

## Slide 30
转发表
(路 由 表)
Internet网络层
主机、路由器网络层主要功能：
传输层: TCP, UDP
路由协议
• 路径选择
• RIP, OSPF, BGP
IP协议
• 寻址规约(conventions)
• 数据报(分组)格式
• 分组处理规约
ICMP协议
• 差错报告
• 路由器“信令”
链路层
物理层
网
络
层
4-30
Network Layer

## Slide 31: 第四章：网络层
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议

## Slide 32
版本号 | 首部长度 | 服务类型(TOS) | 总长度 |  | 
标识 |  |  | 标志位 | 片偏移 | 
生存时间(TTL) |  | 协议 | 首部检验和 |  | 
源IP地址 |  |  |  |  | 
目的IP地址 |  |  |  |  | 
选项字段（长度可变） |  |  |  |  | 填充
数据 |  |  |  |  | 
固
首 定
部 部
分
可变
部分
位
0
4
8
16
19
24
31
数据（e.g. TCP、UDP段）
首部
IP数据报(分组)格式
IP数据报
Network Layer

## Slide 33
IP分组格式
0
4
8
16
19
24
31
位
版本号字段占4位：IP协议的版本号
 E.g. 4→IPv4，6 → IPv6
Network Layer

## Slide 34
IP分组格式
0
4
8
16
19
24
31
位
首部长度字段占4位：IP分组首部长度
 以4字节为单位
 E.g. 5→IP首部长度为20(5×4)字节
Network Layer

## Slide 35
IP分组格式
0
4
8
16
19
24
31
位
服务类型(TOS)字段占8位：指示期望获得哪种类型的服务
 1998 年这个字段改名为区分服务
 只有在网络提供区分服务(DiffServ)时使用
 一般情况下不使用，通常IP分组的该字段(第2字节)的值为00H
Network Layer

## Slide 36
IP分组格式
0
4
8
16
19
24
31
位
总长度字段占16位：IP分组的总字节数(首部+数据)
 最大IP分组的总长度：65535B
 最小的IP分组首部：20B
 IP分组可以封装的最大数据：65535-20=65515B
Network Layer

## Slide 37
IP分组格式
0
4
8
16
19
24
31
位
生存时间（TTL）字段占8位：IP分组在网络中可以通过的
路由器数（或跳步数）
 路由器转发一次分组，TTL减1
 如果TTL=0，路由器则丢弃该IP分组
Network Layer

## Slide 38
IP分组格式
0
4
8
16
19
24
31
位
协议字段占8位：指示IP分组封装的是哪个协议的数据包
 实现复用/分解
 E.g. 6为TCP，表示封装的为TCP段；17为UDP，表示封装的是
UDP数据报
Network Layer

## Slide 39
IP分组格式
0
4
8
16
19
24
31
位
首部校验和字段占16位：实现对IP分组首部的差错检测
 计算校验和时，该字段置全0
 采用反码算数运算求和，和的反码作为首部校验和字段
 逐跳计算、逐跳校验
Network Layer

## Slide 40
IP分组格式
0
4
8
16
19
24
31
位
源IP地址、目的IP地址字段各占32位：分别标识发送分组
的源主机/路由器(网络接口)和接收分组的目的主机/路由器
（网络接口）的IP地址
Network Layer

## Slide 41
IP分组格式
0
4
8
16
19
24
31
位
选项字段占长度可变，范围在1~40B之间：携带安全、源
选路径、时间戳和路由记录等内容
 实际上很少被使用
Network Layer

## Slide 42
IP分组格式
0
4
8
16
19
24
31
位
填充字段占长度可变，范围在0~3B之间：目的是补齐整个
首部，符合32位对齐，即保证首部长度是4字节的倍数
Network Layer

## Slide 43
…
…
计算机网络 之 探赜索隐
主讲人：李全龙
3
 网络链路存在MTU (最
大传输单元)—链路层数
据帧可封装数据的上限
 不同链路的MTU不同
IP分组
H
Data
T
数据帧
MTU=Max(Data)
MTU1
IF:MTU1>MTU2
MTU2
最大传输单元(MTU)
Network Layer

## Slide 44
…
…
计算机网络 之 探赜索隐
主讲人：李全龙
 1个IP分组分为多片IP分
组
 IP分片到达目的主机后进
行“重组”
(reassembled)
IP首部的相关字段用
于标识分片以及确定
分片的相对顺序、
总长度、标识、标志
位和片偏移
分片:
输入: 1个大IP分组
输出: 3个小IP分组（片）
重组
4
IP分片与重组
大IP分组向较小MTU链
路转发时，可以被“分
片” (fragmented)
Network Layer

## Slide 45
IP分组格式
0
4
8
16
19
24
31
位
标识字段占16位：标识一个IP分组
 IP协议利用一个计数器，每产生IP分组计数器加1，作为该IP分组
的标识
Network Layer

## Slide 46
IP分组格式
0
4
8
16
19
24
31
位
标志位字段占3位：
DF (Don't Fragment)
MF (More Fragment)
保
留
DF MF
DF =1：禁止分片；
DF =0：允许分片
MF =1：非最后一片；
MF =0：最后一片(或未分片)
Network Layer

## Slide 47
IP分组格式
0
4
8
16
19
24
31
位
片偏移字段占13位：一个IP分组分片封装原IP分组数据的
相对偏移量
 片偏移字段以8字节为单位
Network Layer

## Slide 48
IP分片过程
假设原IP分组总长度为L，待转发链路的MTU为M
若L>M，且DF=0，则可以/需要分片
分片时每个分片的标识复制原IP分组的标识
通常分片时，除最后一个分片，其他分片均分为MTU允
许的最大分片
一个最大分片可封装的数据应该是8的倍数，因此，一个
最大分片可封装的数据为：
d=
需要的总片数为：
n=
Network Layer

## Slide 49
Fi  (i 1),
Li  
MF i  
IP分片过程
 每片的片偏移字段取值为：
1i n
1i  n
i  n
d
8
 每片的总长度字段为：
d  20
L(n1)d
 每片的MF标志位为：
1i  n
i  n
1
0
Network Layer

## Slide 50
=x
offset
=0
fragflag
=0
length ID
=4000
offset
=0
offset
=185
offset
=370
MF=1
MF=1
MF=0
length ID
=1500 =x
length ID
=1500 =x
length ID
=1040 =x
1个大数据报分片为3个小数据报（片）

4000B数据报

输出链路MTU = 1500B

DF=0
封装1480B数据
片偏移 = 1480/8
IP分片过程
例如:
Network Layer

## Slide 51: 第四章：网络层
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议

## Slide 52
IP编址(addressing)
 IP分组：
 源地址(SA)-从哪儿来
 目的地址(DA)-到哪儿去
 接口(interface): 主机/路
由器与物理链路的连接
 实现网络层功能
 路由器通常有多个接口
 主机通常只有一个或两个
接口 (e.g.，有线的以太网
接口，无线的802.11接口)
IP分组 SA DA
SA
DA
Network Layer
4-52

## Slide 53
IP地址: 32比特(IPv4)
编号标识主机、路由
器的接口
IP地址与每个接口关联
223
1
1
1
223.1.1.1
223.1.1.2
怎样为接口分配IP地址
呢？
223.1.2.1
223.1.1.4
223.1.1.3
223.1.3.1
223.1.2.9
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.3.2
4
11011111 00000001 00000001 00000001 =223.1.1.1
IP编址(addressing)
Network Layer
4-53

## Slide 54
223.1.2.9
223.1.1.3
223.1.3.1
223.1.1.2
223.1.1.4
223.1.3.27
 网络号(NetID) – 高位比特
 主机号(HostID) – 低位比特
IP子网：
 IP地址具有相同网络号的设
备接口
 不跨越路由器（第三及以
上层网络设备）可以彼此
223.1.2.2
subnet
223.1.3.2
5
NetID
HostID
223.1.1.0/24
223.1.1.1
223.1.2.0/24
223.1.2.1
物理联通的接口
223.1.3.0/24
IP子网（Subnets）
IP地址:
Network Layer
4-54

## Slide 55
IP子网?
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.7.2
223.1.7.1
223.1.8.2
223.1.3.27
223.1.9.2
223.1.9.1
223.1.8.1
223.1.2.6
6
IP子网（Subnets）
223.1.1.2
图中网络有多少个
Network Layer
4-55

## Slide 56: IP地址（Addresses）
“有类”编址:

## Slide 57: IP地址（Addresses）
“有类”编址:
50%
HostID(24位)
0.0.0.0~127.255.255.255
A类地址
NetID(8位)
0

## Slide 58: IP地址（Addresses）
“有类”编址:
B类地址
50%
HostID(24位)
0.0.0.0~127.255.255.255
HostID(16位)
128.0.0.0~191.255.255.255
A类地址
25%
NetID(8位)
0
10
NetID(16位)

## Slide 59: IP地址（Addresses）
“有类”编址:
B类地址
25%
50%
HostID(24位)
0.0.0.0~127.255.255.255
NetID(16位)
HostID(16位)
NetID(8位)
0
NetID(24位) HostID(8位)
C类地址 110
12.5% 192.0.0.0~223.255.255.255
10
128.0.0.0~191.255.255.255
A类地址

## Slide 60: IP地址（Addresses）
“有类”编址:
B类地址
25%
6.25%
50%
HostID(24位)
0.0.0.0~127.255.255.255
NetID(16位)
HostID(16位)
32位
D类地址 1110
6.25%
224.0.0.0~239.255.255.255
E类地址
32位
1111
240.0.0.0~255.255.255.255
10
128.0.0.0~191.255.255.255
A类地址
NetID(8位)
0
NetID(24位) HostID(8位)
C类地址 110
12.5% 192.0.0.0~223.255.255.255

## Slide 61: 特殊IP地址
NetID | HostID | 作为IP分组 源地址 | 作为IP分组 目的地址 | 用途
全0 | 全0 | 可以 | 不可以 | 在本网范围内表示本机；在 路由表中用于表示默认路由 (相当于表示整个Internet网络)
全0 | 特定值 | 不可以 | 可以 | 表示本网内某个特定主机
全1 | 全1 | 不可以 | 可以 | 本网广播地址(路由器不转发)
特定值 | 全0 | 不可以 | 不可以 | 网络地址，表示一个网络
特定值 | 全1 | 不可以 | 可以 | 直接广播地址，对特定网络 上的所有主机进行广播
127 | 非全0或 非全1的 任何数 | 可以 | 可以 | 用于本地软件环回测试，称 为环回地址
Network Layer
4-61

## Slide 62
Class | NetIDs | Blocks
A | 10 | 1
B | 172.16to172.31 | 16
C | 192.168.0to192.168.255 | 256
11
私有（Private）IP地址
Network Layer
4-62

## Slide 63: IP地址（Addresses）
“有类”编址:
B类地址
25%
6.25%
50%
HostID(24位)
0.0.0.0~127.255.255.255
NetID(16位)
HostID(16位)
32位
D类地址 1110
6.25%
224.0.0.0~239.255.255.255
E类地址
32位
1111
240.0.0.0~255.255.255.255
10
128.0.0.0~191.255.255.255
A类地址
NetID(8位)
0
NetID(24位) HostID(8位)
C类地址 110
12.5% 192.0.0.0~223.255.255.255

## Slide 64
子网划分（Subnetting）
211.1.4.0
176.3.0.0
11.0.0.0
202.2.1.0
如何区分一个IP子网更小范围网络（子网）?
 子网划分

## Slide 65
IP地址:
网络号(NetID) – 高位比特
子网号(SubID) – 原网络主机号部分比特
主机号(HostID) – 低位比特
HostID
HostID
子网划分
SubID=00
SubID=11
SubID=01
SubID=10
NetID
NetID
SubID

## Slide 66
HostID
HostID
NetID
NetID
SubID
IP地址:
网络号(NetID) – 高位比特
子网号(SubID) – 原网络主机号部分比特
主机号(HostID) – 低位比特
子网划分
 如何确定是否划分了子网？利用多
少位划分子网？
 子网掩码
SubID=10
SubID=11
SubID=00
SubID=01

## Slide 67
HostID
NetID
SubID
形如IP地址:
32位
点分十进制形式
 取值：
NetID、SubID位全取1
HostID位全取0
例如：
A网的默认子网掩码为：255.0.0.0
B网的默认子网掩码为：255.255.0.0
C网的默认子网掩码为：255.255.255.0
借用3比特划分子网的B网的子网掩码为：255.255.224.0
子网地址+子网掩码
→准确确定子网大小
子网掩码

## Slide 68
例如：
子网201.2.3.0，255.255.255.0，
划分为等长的4个子网
201.2.3.64
255.255.255.192
201.2.3.128
255.255.255.192
201.2.3.0
255.255.255.192
201.2.3.192
255.255.255.192
路由器如何确定应该将IP分组转发
到哪个子网？
子网掩码

## Slide 69
将IP分组的目的IP地址与子网掩码按位与运算，
提取子网地址
例如：
目的IP地址：172.32.1.112，子网掩码：255.255.254.0
172.32.1.112= 10101100 00100000 00000001 01110000
255.255.254.0= 11111111 11111111 11111110 00000000
10101100 00100000 00000000 00000000
172 32 0 0
子网地址：172.32.0.0(子网掩码：255.255.254.0)
地址范围：172.32.0.0~172.32.1.255
可分配地址范围：172.32.0.1~172.32.1.254
广播地址：172.32.1.255
子网掩码的应用

## Slide 70
子网 | SubID (二进制) | HostID取值范围 (二进制) | 第4八位组取值范围 (十进制)
1# | 000 | 00000thru11111 | .0thru.31
2# | 001 | 00000thru11111 | .32thru.63
3# | 010 | 00000thru11111 | .64thru.95
4# | 011 | 00000thru11111 | .96thru.127
5# | 100 | 00000thru11111 | .128thru.159
6# | 101 | 00000thru11111 | .160thru.191
7# | 110 | 00000thru11111 | .192thru.223
8# | 111 | 00000thru11111 | .224thru.255
一个C类网络划分子网举例

## Slide 71
子网 | SubID (二进制) | HostID取值范围 (二进制) | 第4八位组取值范围 (十进制)
1# | 000 | 00000thru11111 | .0thru.31
2# | 001 | 00000thru11111 | .32thru.63
3# | 010 | 00000thru11111 | .64thru.95
4# | 011 | 00000thru11111 | .96thru.127
5# | 100 | 00000thru11111 | .128thru.159
6# | 101 | 00000thru11111 | .160thru.191
7# | 110 | 00000thru11111 | .192thru.223
8# | 111 | 00000thru11111 | .224thru.255
一个C类网络划分子网举例

## Slide 72: CIDR
无类域间路由(CIDR: Classless InterDomain Routing)
 消除传统的 A 类、B 类和 C 类地址界限
 NetID+SubID→Network Prefix (Prefix)可以任意长度
 融合子网地址与子网掩码，方便子网划分
 无类地址格式：a.b.c.d/x，其中x为前缀长度
 例如
Prefix
HostID
11001000 00010111 00010000 00000000
200.23.16.0/23
 子网201.2.3.64，255.255.255.192→201.2.3.64/26

## Slide 73: CIDR与路由聚合
 路由聚合（route aggregation）
无类域间路由(CIDR: Classless InterDomain Routing)
 提高IPv4 地址空间分配效率
 提高路由效率
 将多个子网聚合为一个较大的子网
 构造超网（supernetting）
子网2
子网4
子网1
子网3

## Slide 74: 路由聚合
223.1.3.0/24
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.1.2
223.1.3.27
Internet
转发表
目的网络
223.1.0.0/23
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
Internet
接口
2
2
2
1
2
1
223.1.0.0/22
223.1.0.0/23
223.1.2.0/24
223.1.1.1
223.1.0.0/22
223.1.2.2
223.1.2.1

## Slide 75: 路由聚合
转发表 | 
目的网络 | 接口
223.1.0.0/22 Internet | 2 1
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.1.3
223.1.3.1
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.3.2
223.1.3.0/24
223.1.2.1
Internet
2
1
223.1.0.0/23
223.1.2.0/24
223.1.1.1
223.1.0.0/22
223.1.2.2

## Slide 76: 路由聚合
200.23.18.0/23
Fly-By-Night-ISP
Internet
ISPs-R-Us
“将地址前缀为
199.31.0.0/16
的IP分组发给我”
.
.
层级编址使得路由信息通告更高效:
组织0
200.23.16.0/23
组织1
.
.
“将地址前缀为
200.23.16.0/20
的IP分组发给我”
200.23.30.0/23
组织2
200.23.20.0/23
.
组织7 .

## Slide 77: 路由聚合
200.23.16.0/20
的IP分组发给我”
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Internet
组织1
200.23.18.0/23
ISPs-R-Us
“将地址前缀为
199.31.0.0/16或
200.23.18.0/23
的IP分组发给我”
组织 2
200.23.20.0/23
.
组织 7 .
.
.
.
.
选用更具体的路由：最长前缀匹配优先！
组织0
200.23.16.0/23
“将地址前缀为

## Slide 78: 如何获得IP地址？
Q: 一个主机如何获得IP地址？
 “硬编码”
 静态配置
223.1.0.0/25
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.4
223.1.1.3

## Slide 79: 如何获得IP地址？
Q: 一个主机如何获得IP地址？
 “硬编码”
 静态配置
 动态主机配置协议-DHCP: Dynamic Host Configuration
Protocol
 从服务器动态获取：
•
•
•
•
IP地址
子网掩码
默认网关地址
DNS服务器名称与IP地址




“即插即用”
允许地址重用
支持在用地址续租
支持移动用户加入网络

## Slide 80: 动态主机配置协议（DHCP）




主机广播 “DHCP discover”(发现报文)
DHCP服务器利用 “DHCP offer” (提供报文) 进行响应
主机请求IP地址: “DHCP request” (请求报文)
DHCP服务器分配IP地址: “DHCP ack” (确认报文)
新到主机(DHCP
客户)需要本网IP
地址
223.1.1.0/24
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.1.2
223.1.1.4
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1
DHCP
server
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24

## Slide 81: DHCP工作过程示例
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
arriving
client
DHCP server: 223.1.2.5，67

## Slide 82: DHCP工作过程示例
168.1.1.1
DHCP服务器
内建于路由器中
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP协议在应用层
实现
 请求报文封装到
UDP数据报中
 IP广播
 链路层广播
(e.g. 以太网广播)

## Slide 83: DHCP工作过程示例
DHCP服务器
内建于路由器中
Eth
Phy
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
UDP
IP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
ACK报文
 包括分配给客户的
IP地址、子网掩码
、默认网关、DNS
服务器地址
DHCP服务器构造
DHCP
DHCP

## Slide 84: IP地址：怎么获得？
Q: 网络怎么获得IP地址的子网部分？
A:获取其提供者ISP地址空间的分配部分
ISP's block 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20
Organization 0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23
Organization 1 11001000 00010111 00010010 00000000 200.23.18.0/23
Organization 2 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/23
... ….. …. ….
Organization 7 11001000 00010111 00011110 00000000 200.23.30.0/23

## Slide 85: 分层寻找：路由聚合
“Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
Organization 1
ISPs-R-Us
“Send me anything
with addresses
beginning
199.31.0.0/16”
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.
分层寻找允许路由信息高效的广播

## Slide 86: 分层寻找：更加具体的路由
ISPs-R-Us 的组织1有一个更加具体的路由
“Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
Organization 1
ISPs-R-Us
“Send me anything
with addresses
beginning 199.31.0.0/16
or 200.23.18.0/23”
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.

## Slide 87: IP寻找：最后一点...
Q: ISP如何获得地址块？
A: ICANN: Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers
  分配地址
  管理 DNS
  分配域名，解决冲突

## Slide 88
Internet
10.0.0.1
10.0.0.2
网络地址转换(NAT)
10.0.0.4
138.76.29.7
10.0.0.3
本地网络
(e.g., 家庭网络)
10.0.0/24
Internet
本地网络内通信的IP数
据报的源与目的IP地址
均在子网10.0.0/24内
所有离开本地网络去往
Internet的数据报的源IP
地址需替换为相同的NAT
IP地址: 138.76.29.7以及
不同的端口号
Network Layer
4-88

## Slide 89
网络地址转换(NAT)
动机:
 只需/能从ISP申请一个IP地址
• IPv4地址耗尽
 本地网络设备IP地址的变更，无需通告外界
网络
 变更ISP时，无需修改内部网络设备IP地址
 内部网络设备对外界网络不可见，即不可直
接寻址(安全)
Network Layer
4-89

## Slide 90
网络地址转换(NAT)
实现:
 替换
• 利用(NAT IP地址,新端口号)替换每个外出IP数据报
的(源IP地址,源端口号)
 记录
• 将每对(NAT IP地址, 新端口号) 与(源IP地址, 源端
口号)的替换信息存储到NAT转换表中
 替换
• 根据NAT转换表，利用(源IP地址, 源端口号)替换每
个进入内网IP数据报的(目的IP地址,目的端口号)，
即(NAT IP地址, 新端口号)
Network Layer
4-90

## Slide 91
NAT转换表 | 
WAN端地址 | LAN端地址
138.76.29.7,5001 …… | 10.0.0.1,3345 ……
3
4
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
1: 主机10.0.0.1向
128.119.40.186, 80
发送数据报
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
10.0.0.1
1
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: NAT路由器将数据
报的源地址与端口号
修改为138.76.29.7,
5001,并记录到NAT
转换表中
138.76.29.7
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3: 响应数据报的目的
地址与目的端口号：
138.76.29.7, 5001
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4: NAT路由器修改数
据报的目的地址与目
的端口号为: 10.0.0.1,
3345, 并向内网转发
网络地址转换(NAT)
Network Layer
4-91

## Slide 92
网络地址转换(NAT)
16-bit端口号字段:
 可以同时支持60,000多并行连接！
NAT主要争议:
 路由器应该只处理第3层功能
 违背端到端通信原则
• 应用开发者必须考虑到NAT的存在，e.g., P2P应用
 地址短缺问题应该由IPv6来解决
Network Layer
4-92

## Slide 93
 客户不能直接利用地址
10.0.0.1直接访问服务器
 对外唯一可见的地址是NAT
地址: 138.76.29.7
解决方案1: 静态配置NAT
，将特定端口的连接请求
转发给服务器
 e.g., (138.76.29.7, 2500) 总
是转发给(10.0.0.1, 25000)
10.0.0.1
10.0.0.4
NAT
router
client
?
138.76.29.7
NAT穿透问题
客户期望连接内网地址为
10.0.0.1的服务器
Network Layer
4-93

## Slide 94
(Universal Plug and Play)
互联网网关设备协议 (IGD-
Internet Gateway Device )
自动配置:


学习到NAT公共IP地址
(138.76.29.7)
在NAT转换表中，增删端口
映射
10.0.0.1
NAT
router
IGD
138.76.29.7
NAT穿透问题
解决方案2: 利用UPnP
Network Layer
4-94

## Slide 95
3. relaying
established
1. connection to
relay initiated
by NATed host
138.76.29.7
NAT
router
10.0.0.1
2. connection to
relay initiated
by client
client
NAT穿透问题
解决方案3: 中继(如Skype)
 NAT内部的客户与中继服务器建立连接
 外部客户也与中继服务器建立连接
 中继服务器桥接两个连接的分组
Network Layer
4-95

## Slide 96: 第四章：网络层
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议

## Slide 97
互联网控制报文协议(ICMP)
 互联网控制报文协议 ICMP (Internet Control Message
Protocol)支持主机或路由器：
 差错(或异常)报告
 网络探询
 两类ICMP 报文:
 差错报告报文(5种)
• 目的不可达
• 源抑制(Source Quench)
• 超时/超期
• 参数问题
• 重定向 (Redirect)
 网络探询报文(2组)
• 回声(Echo)请求与应答报文(Reply)
• 时间戳请求与应答报文
Network Layer
4-97

## Slide 98
类型(Type) | 编码(Code) | description
0 | 0 | 回声应答(ping)
3 | 0 | 目的网络不可达
3 | 1 | 目的主机不可达
3 | 2 | 目的协议不可达
3 | 3 | 目的端口不可达
3 | 6 | 目的网络未知
3 | 7 | 目的主机未知
4 | 0 | 源抑制(拥塞控制-未用)
8 | 0 | 回声请求(ping)
9 | 0 | 路由通告
10 | 0 | 路由发现
11 | 0 | TTL超期
12 | 0 | IP首部错误
ICMP报文
Network Layer
4-98

## Slide 99
例外情况
 几种不发送 ICMP差错报告报文的特殊情况：
 对ICMP差错报告报文不再发送 ICMP差错报告报文
 除第1个IP数据报分片外，对所有后续分片均不发送ICMP差错
报告报文
 对所有多播IP数据报均不发送 ICMP差错报告报文
 对具有特殊地址（如127.0.0.0 或 0.0.0.0）的IP数据报不发送
ICMP 差错报告报文
 几种 ICMP 报文已不再使用
 信息请求与应答报文
 子网掩码请求和应答报文
 路由器询问和通告报文
Network Layer
4-99

## Slide 100
类型 | 代码 | 检验和
（这4个字节取决于ICMP报文的类型） |  | 
ICMP的数据部分（长度取决于类型） |  | 
0
8
16
31
IP首部
数据部分
IP 数据报
前 4 个字节
都是一样的
ICMP报文
ICMP报文的格式
 ICMP报文封装到IP数据报中传输
Network Layer
4-100

## Slide 101
字节 ICMP差错报告报文
差错IP数据报
ICMP的
前8字节
IP数据报
首部
IP数据报
首部
首部
装入ICMP 报文的IP数据报
ICMP 差错报告报文
IP 数据报
ICMP差错报告报文数据封装
IP数据报的数据字段
8
字节
8
Network Layer
4-101

## Slide 102
 源主机向目的主机发送一系列
UDP数据报
 第1组IP数据报TTL =1
 第2组IP数据报TTL=2, etc.
 目的端口号为不可能使用的
端口号
 当第n组数据报(TTL=n)到达第
n个路由器时：
 路由器丢弃数据报
 向源主机发送ICMP报文
(type=11, code=0)
 ICMP报文携带路由器名称和
IP地址信息
 当ICMP报文返回到源主机时，
记录RTT
停止准则:
 UDP数据报最终到达目的主机
 目的主机返回“目的端口不可
达”ICMP报文 (type=3,
code=3)
 源主机停止
3 probes
3 probes
3 probes
8
ICMP的应用举例：Traceroute
Network Layer
4-102

## Slide 103: 第四章：网络层
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议

## Slide 104: IPv6：动机
基本
首部
扩展
首部 1
扩展
首部 N
…
数据部分(e.g. TCP段)
IPv6 数据报
 最初动机: 32位IPv4地址空间已分配殆尽
 其他动机: 改进首部格式
 快速处理/转发数据报
 支持QoS
IPv6数据报格式:
 固定长度的40字节基本首部
 不允许分片
载荷
选项

## Slide 105: IPv6数据报格式
0
4
16
31
位
12
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
IPv6 的
有效载荷
(至 64 KB)
优先级(priority): 标识数据报的优先级
流标签(flow Label):标识同一“流”中的数据报
下一个首部(next header):标识下一个选项首部或上层协议首部(如TCP首部)
版本 | 优先级 | 流标签 |  | 
载荷长度 |  |  | 下一个首部 | 跑步限制
源地址 （128位） |  |  |  | 
目的地址 （128位） |  |  |  | 
载荷 （扩展首部+数据） |  |  |  | 

## Slide 106: 其他改变 vs IPv4
校验和(checksum): 彻底移除，以减少每跳处理
时间
选项(options): 允许，但是从基本首部移出，定义
多个选项首部，通过“下一个首部”字段指示
ICMPv6: 新版ICMP
 附加报文类型，e.g. “Packet Too Big”
 多播组管理功能

## Slide 107: IPv6地址表示形式
 一般形式: 1080:0:FF:0:8:800:200C:417A
 压缩形式: FF01:0:0:0:0:0:0:43
压缩→FF01::43
 IPv4-嵌入形式:
0:0:0:0:0:FFFF:13.1.68.3
或
::FFFF:13.1.68.3
 地址前缀: 2002:43c:476b::/48
(注: IPv6不再使用掩码!)
 URLs: http://[3FFE::1:800:200C:417A]:8000

## Slide 108: IPv6基本地址类型
单播(unicast):
多播(multicast):
一对多通信
任意播(anycast):
一对一组之一
（最近一个）通信
一对一通信
M
M
M
A
A
A
U

## Slide 109: IPv4向IPv6过渡
IPv4载荷
不可能在某个时刻所有路由器同时被更新为IPv6
 不会有 “标志性的日期”
 IPv4和IPv6路由器共存的网络如何运行？
隧道(tunneling): IPv6数据报作为IPv4数据报的载
荷进行封装，穿越IPv4网络
IPv4首部字段 IPv6首部字段
IPv4 SA, DA IPv6 SA, DA
UDP/TCP载荷
IPv6数据报
IPv4数据报

## Slide 110: 隧道（tunneling）
flow: X
src: A
dest: F
data
A-to-B:
IPv6
src:B
dest: E
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
B-to-C:
IPv6 inside
IPv4
flow: X
src: A
dest: F
data
E-to-F:
IPv6
src:B
dest: E
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
B-to-C:
IPv6 inside
IPv4
物理视角:
A
B
IPv6
IPv6
E
IPv6
IPv6
F
C
D
逻辑视角:
利用IPv4隧道
连接IPv6路由器
E
IPv6
F
IPv6
A
IPv6
B
IPv6
IPv4
IPv4

## Slide 111: 第四章：网络层
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议

## Slide 112
转发表 | 
目的地址 | 输出链路
地址范围1 地址范围2 地址范围3 地址范围4 | 3 2 2 1
路由算法
路由算法(协议)确定去
往目的网络的最佳路径
转发表确定在本路
由器如何转发分组
IP地址
1
3 2
3
路由与转发
Network Layer
4-112

## Slide 113
图: G = (N, E)
N = 路由器集合= { u, v, w, x, y, z }
E = 链路集合 ={ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }
附注: 图的抽象在网络领域应用很广泛
E.g.:P2P，其中，N是 peers集合，而E是TCP连接集合
u
w
v
z
2
2
x
1
3
1
1
y
2
5
3
4
网络抽象：图
5
Network Layer
4-113

## Slide 114
计算机网络 之 探赜索隐
c(x, x’) = 链路(x, x’)的费用
e.g., c(w, z) = 5
每段链路的费用可以总是1，
或者是，
带宽的倒数、拥塞程度等
路径费用：(x1, x2, x3,…, xp) = c(x1,x2) + c(x2,x3) + … + c(xp-1,xp)
关键问题: 源到目的（如u到z）的最小费用路径是什么？
路由算法: 寻找最小费用路径的算法
u
z
2
v
2
x
1
w
1
y
5
2
3
3
1
5
5
图抽象：费用(Costs)
Network Layer
4-114

## Slide 115
计算机网络 之 探赜索隐
全局信息 vs 分散信息？
全局信息：
 所有路由器掌握完整的网络
拓扑和链路费用信息
 E.g. 链路状态(LS)路由算法
分散(decentralized)信息：
 路由器只掌握物理相连的邻
居以及链路费用
 邻居间信息交换、运算的迭
代过程
 E.g. 距离向量(DV)路由算法
静态路由 vs 动态路由？
静态路由：
 手工配置
 路由更新慢
 优先级高
动态路由：
 路由更新快
 定期更新
 及时响应链路费用或
网络拓扑变化
6
路由算法分类
Network Layer
4-115

## Slide 116: 第四章：网络层
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议

## Slide 117
计算机网络 之 探赜索隐
图: G = (N, E)
N = 路由器集合= { u, v, w, x, y, z }
E = 链路集合 ={ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }
u
w
v
z
2
2
x
1
3
1
1
y
2
5
3
3
网络抽象：图
5
Network Layer
4-117

## Slide 118
Dijkstra 算法
 所有结点(路由器)掌握网
络拓扑和链路费用
 通过“链路状态广播”
 所有结点拥有相同信息
 计算从一个结点(“源”)
到达所有其他结点的最
短路径
 获得该结点的转发表
 迭代: k次迭代后，得到
到达k个目的结点的最短
路径
符号:
c(x,y): 结点x到结点y链路
费用；如果x和y不直接相
连，则=∞
D(v): 从源到目的v的当前
路径费用值
p(v): 沿从源到v的当前路
径，v的前序结点
N’: 已经找到最小费用路
径的结点集合
链路状态路由算法
Network Layer
4-118

## Slide 119
Dijkstra 算法
1 初始化:
2 N' = {u}
3 for 所有结点v
4 if v毗邻u
5 then D(v) = c(u,v)
6 else D(v) = ∞
7
8 Loop
9
10
11
12
找出不在 N’中的w ，满足D(w)最小
将w加入N'
更新w的所有不在N’中的邻居v的D(v) :
D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )
13 /*到达v的新费用或者是原先到达v的费用，或者是
14
已知的到达w的最短路径费用加上w到v的费用 */
15 until 所有结点在N’中
Network Layer
4-119

## Slide 120
计算机网络 之 探赜索隐
Step
0
1
2
3
4
5
p(w)
3,u
N'
u
uw
p(z)
∞
∞
p(v)
7,u
6,w
p(x) p(y)
5,u ∞
5,u 11,w
11,w 14,x
6,w
uwx
10,v 14,x
12,y
uwxv
uwxvy
uwxvyz
w
3
4
v
x
u
5
3
7
4
y
8
z
2
7
9
6
Dijkstra 算法:例1
D(v) D(w) D(x) D(y) D(z)
Network Layer
4-120

## Slide 121
计算机网络 之 探赜索隐
Step
0
1
2
3
4
5
N'
u
ux
uxy
uxyv
uxyvw
uxyvwz
2,u
3,y
3,y
D(v),p(v) D(w),p(w) D(x),p(x)
2,u 5,u 1,u
2,u 4,x
D(y),p(y) D(z),p(z)
∞ ∞
2,x ∞
4,y
4,y
4,y
u
w
v
z
2
2
x
1
3
1
1
y
2
5
3
5
7
Dijkstra 算法:例2
Network Layer
4-121

## Slide 122
计算机网络 之 探赜索隐
u
u的最终转发表:
w
y
链路
(u,v)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
v
x
目的
v
x
y
w
z
z
8
Dijkstra 算法:例2
u的最终最短路径树:
Network Layer
4-122

## Slide 123
计算机网络 之 探赜索隐
B
基于这些费用
计算新的路由…
D
A
C
1
0
1
1+e
B
e
1
0
0
e
初始
0
0
2+e
D
0
A
1+e 1
C
基于这些费用
计算新的路由„
2+e
B
1+e
0
D
1
A
0
C
0
B
基于这些费用
计算新的路由„
0
0
2+e
D
0
A
1+e 1
C
9
Dijkstra 算法:讨论
算法复杂性: n个结点
 每次迭代: 需要检测所有不在集合N’中的结点w
 n(n+1)/2次比较: O(n2)
 更高效的实现: O(nlogn)
存在震荡(oscillations)可能:
 e.g., 假设链路费用是该链路承载的通信量:
Network Layer
4-123

## Slide 124: 第四章：网络层
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议

## Slide 125
距离向量(Distance Vector)路由算法
Bellman-Ford方程(动态规划)
令：
dx(y):=从x到y最短路径的费用（距离）
则：
dx(y) = min {c(x,v) + dv(y) }
从邻居v到达目的y的费用（距离）
x到邻居v的费用
在x的所有邻居v中取最小值
Network Layer
4-125

## Slide 126
计算机网络 之 探赜索隐
c(u,w) + dw(z) }
= min {2 + 5,
1 + 3,
5 + 3} = 4
重点：结点获得最短路径的下一跳, 该信息用于转
发表中！
显然: dv(z) = 5, dx(z) = 3, dw(z) = 3
根据B-F方程:
du(z) = min { c(u,v) + dv(z),
c(u,x) + dx(z),
u
z
2
1
w
1
y
5
2
3
3
1
5
v
2
x
4
Bellman-Ford 举例
Network Layer
4-126

## Slide 127
距离向量路由算法
 Dx(y) = 从结点x到结点y的最小费用估计
 x维护距离向量(DV): Dx = [Dx(y): y є N ]
 结点x:
 已知到达每个邻居的费用: c(x,v)
 维护其所有邻居的距离向量: Dv = [Dv(y): y є N ]
核心思想:
 每个结点不定时地将其自身的DV估计发送给其邻居
 当x接收到邻居的新的DV估计时，即依据B-F更新其自身
的距离向量估计：
Dx(y) ← minv{c(x,v) + Dv(y)} for each node y ∊ N
 Dx(y)将最终收敛于实际的最小费用 dx(y)
Network Layer
4-127

## Slide 128
异步迭代:
 引发每次局部迭代的因素
 局部链路费用改变
 来自邻居的DV更新
分布式:
 每个结点只当DV变化时
才通告给邻居
 邻居在必要时（其DV更新
后发生改变）再通告它们
的邻居
每个结点:
等待 (本地局部链路费用变
化或者收到邻居的DV更新)
重新计算 DV估计
如果DV中到达任一目的距
离发生改变，通告所有邻居
距离向量路由算法
Network Layer
4-128

## Slide 129
from
from
from
from
node y
计算机网络 之 探赜索隐
cost to
table x y z
x ∞ ∞ ∞
y 2 0 1
z 7 1 0
z ∞∞ ∞
node z cost to
table x y z
x ∞ ∞ ∞
y ∞∞ ∞
cost to
x y z
x 0 2 3
y 2 0 1
z 7 1 0
node x cost to
table x y z
x 0 2 7
y ∞∞ ∞
z ∞∞ ∞
x
z
1
2
y
7
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)}
= min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) +Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
time
3
距离向量路由算法：举例
Network Layer
4-129

## Slide 130
from
from
from
from
from
from
from
from
from
node y
计算机网络 之 探赜索隐
x
z
1
2
y
7
cost to
x y z
x 0 2 7
y 2 0 1
z 7 1 0
cost to
x y z
x 0 2 7
y 2 0 1
z 3 1 0
cost to
x y z
x 0 2 3
y 2 0 1
z 3 1 0
cost to
x y z
x 0 2 3
y 2 0 1
z 3 1 0
cost to
x y z
x 0 2 3
y 2 0 1
z 3 1 0
node x cost to
table x y z
x 0 2 7
y ∞∞ ∞
z ∞∞ ∞
cost to
table x y z
x ∞ ∞ ∞
y 2 0 1
z ∞∞ ∞
node z cost to
table x y z
x ∞ ∞ ∞
y ∞∞ ∞
z 7 1 0
cost to
x y z
x 0 2 3
y 2 0 1
z 7 1 0
time
4
距离向量路由算法：举例
Network Layer
4-130

## Slide 131
计算机网络 之 探赜索隐
主讲人：李全龙
链路费用变化:
 结点检测本地链路费用变化
 更新路由信息，重新计算距离向量
 如果DV改变，通告所有邻居
“☺好消息传播快！”
t0: y检测到链路费用改变 ，更新DV，通告其邻居.
t1: z收到y的DV更新，更新其距离向量表，计算到达x的最新
最小费用，更新其DV，并发送给其所有邻居.
t2: y收到z的DV更新，更新其距离向量表，重新计算y的DV，
未发生改变，不再向z发送DV.
z
1
4
y
50
1
x
“坏消息会怎么样呢？”
5
距离向量DV: 链路费用变化
Network Layer
4-131

## Slide 132: 距离向量DV：无穷计数问题
坏消息传播慢！
—“无穷计数
(count to infinity)”
问题！
z
1
y
50
60
4
x
time
y
t0 <x, 6>
t1 <x, 6>
<x, 5> t0
<x, 7> t1
t2 <x, 8>
<x, 7> t2
t3 <x, 8>
<x, 9> t3
t4 <x, 10>
<x, 9> t4
…
z

## Slide 133: 距离向量DV：无穷计数问题

毒性逆转(poisoned reverse):
time
t3
t0 <x, 60>
<x, 5> t0
<x, 51>
<x, 50> t3
<x, 50> t1
<x, 50> t2
t1 <x, 60>
t2 <x, 51>
<x, ∞>
毒性逆转能否彻底
解决无穷计数问题？
如果一个结点(e.g. Z)到达某目的(e.g.X)的最小
费用路径是通过某个邻居(e.g.Y)，则：
 通告给该邻居结点到达该目的的距离为无穷大
y z
<x, ∞>

## Slide 134

定义一个最大的有效费用值，如15跳步，16跳步表示∞
距离向量DV: 无穷计数问题
定义最大度量(maximum metric):
time
t2
t2 <192.168.1.0/24, 5>
<192.168.1.0/24, 4>
t0
t1
t0 <192.168.1.0/24, 3>
t1 <192.168.1.0/24, 3>
<192.168.1.0/24, 2>
<192.168.1.0/24, 4>
192.168.1.0/24
R1
192.168.2.0/23
R2
R1
R2
×
…
t12
t13
t14
t15
t12
t13
t14
t15
< 192.168.1.0/24, 15>
< 192.168.1.0/24, 15>
< 192.168.1.0/24, 16>
< 192.168.1.0/24, 16>
< 192.168.1.0/24, 14>
< 192.168.1.0/24, 16>
< 192.168.1.0/24, 16>
< 192.168.1.0/24, 16>
Network Layer

## Slide 135: LS和DV算法的比较
 message复杂度
 LS: n个节点，E跳边, O(nE) messages发送
 DV: 仅2个邻居交换messages，收敛时间可变
收敛速度
 LS: O(n2) 算法需要 O(nE) messages
  可能震荡
 DV: 收敛时间可变
  可能路由循环
  计算到无穷大的问题
鲁棒性: 路由器失灵会发生什么？
 LS:
  节点可能广播错误的链路开销
  每个节点仅仅计算它自己的表
 DV:
  DV节点可能广播错误的路径开销
  每个节点的表都会被其它节点使用
    错误通过网络传播

## Slide 136: 第四章：网络层
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议

## Slide 137
网络规模：考虑6亿目
的结点的网络
 路由表几乎无法存储！
 路由计算过程的信息
（e.g. 链路状态分组、
DV）交换量巨大，会淹
没链路！
管理自治：
 每个网络的管理可能都期
望自主控制其网内的路由
 互联网(internet) = 网络之
网络(network of networks)
层次路由
将任意规模网络抽象为一个图计算路由-过于理想化
 标识所有路由器
 “扁平”网络
——在实际网络（尤其是大规模网络）中，不可行！
Network Layer
4-137

## Slide 138
聚合路由器为一个区域
：自治系统AS
(autonomous systems)
同一AS内的路由器运行
相同的路由协议(算法)
 自治系统内部路由协议
(“intra-AS” routing
protocol)
 不同自治系统内的路由
器可以运行不同的AS内
部路由协议
网关路由器(gateway
router):
 位于AS“边缘”
 通过链路连接其他AS的
网关路由器
层次路由
Network Layer
4-138

## Slide 139
AS3
计算机网络 之 探赜索隐
 转发表由AS内部路由算法
与AS间路由算法共同配置
 AS内部路由算法设置
AS内部目的网络路由
入口(entries)
 AS内部路由算法与AS
间路由算法共同设置
AS外部目的网络路由
入口
AS间
(Inter-AS)
路由算法
3a
1c
1d
2a
1a
2c
AS2
2b
1b AS1
3c
3b
5
AS内部
(Intra-AS)
路由算法
转发表
互连的AS
Network Layer
4-139

## Slide 140
计算机网络 之 探赜索隐
 假设AS1内某路由器收
到一个目的地址在AS1
之外的数据报:
 路由器应该将该数据
报转发给哪个网关路
由器呢？
AS1必须:
1.学习到哪些目的网络可
以通过AS2到达，哪些
可以通过AS3到达
2.将这些网络可达性信息
传播给AS1内部路由器
3b
自治系统间路由任务！
3c
3a
AS3
1a
AS1
1c
1d
1b
2a
2c
2b
AS2
其他
网络
其他
网络
6
自治系统间(Inter-AS)路由任务
Network Layer
4-140

## Slide 141
计算机网络 之 探赜索隐
3b
3c
3a
AS3
1a
AS1
1c
1d
1b
2a
2c
2b
AS2
x
其他
网络
其他
网络
7
例: 路由器1d的转发表设置
假设AS1学习到(通过AS间路由协议)：子网x可以通
过AS3 (网关 1c)到达，但不能通过AS2到达
 AS间路由协议向所有内部路由器传播该可达性信息
路由器1d：利用AS内部路由信息，确定其到达1c
的最小费用路径接口I
 在转发表中增加入口：(x, I)
Network Layer
4-141

## Slide 142
计算机网络 之 探赜索隐
3b
3c
3a
AS3
1a
AS1
1b
2a
2c
2b
AS2
x
1c
1d
?
其他
网络
其他
网络
8
例: 在多AS间选择
假设AS1通过AS间路由协议学习到：子网x通过
AS3和AS2均可到达
为了配置转发表，路由器1d必须确定应该将去往
子网x的数据报转发给哪个网关？
 这个任务也是由AS间路由协议完成!
Network Layer
4-142

## Slide 143
计算机网络 之 探赜索隐
通过AS间路由协议
学习到：子网x可以
通过多个网关到达
利用通过AS内路由
协议获得的路由信息
确定到达每个网关的
最小费用路径的费用
热土豆路由:
选择最小费用路径的
费用最小的网关
通过转发表，确
定去往最小费用
网关的接口I.
在转发表中增加
入口：(x, I)
9
例: 在多AS间选择
假设AS1通过AS间路由协议学习到：子网x通过
AS3和AS2均可到达
为了配置转发表，路由器1d必须确定应该将去往
子网x的数据报转发给哪个网关？
 这个任务也是由AS间路由协议完成!
热土豆路由: 将分组发送给最近的网关路由器.
Network Layer
4-143

## Slide 144: 第四章：网络层
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议

## Slide 145
AS内部路由
Internet采用层次路由
AS内部路由协议也称为内部网络协议IGP
(interior gateway protocols)
最常见的AS内部路由协议:
 路由信息协议：RIP(Routing Information Protocol)
 开放最短路径优先：OSPF(Open Shortest Path First)
 内部网关路由协议：IGRP(Interior Gateway Routing
Protocol)
 Cisco私有协议
Network Layer
4-145

## Slide 146: 第四章：网络层
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议

## Slide 147
计算机网络 之 探赜索隐
subnet
u
v
hops
1
2
w
2
x
y
z
3
3
2
4
D
C
B
A
u
v
w
x
y
z
RIP
 早于1982年随BSD-UNIX操作系统发布
 距离向量路由算法
 距离度量：跳步数 (max = 15 hops), 每条链路1个跳步
 每隔30秒，邻居之间交换一次DV，成为通告(advertisement)
 每次通告：最多25个目的子网(IP地址形式)
从路由器A到目的子网:
Network Layer
4-147

## Slide 148
计算机网络 之 探赜索隐
destination subnet
w
y
z
x
….
next router
A
B
B
--
….
# hops to dest
2
2
7
1
....
w
x
y
A
C
路由器D的路由表
D
B
5
RIP：举例
z
Network Layer
4-148

## Slide 149
计算机网络 之 探赜索隐
w
x
y
z
A
D
B
destination subnet
w
next router
A
# hops to dest
2
y
z
x
….
B
B
--
….
2
7
1
....
C
路由器D的路由表
A
5
dest
next hops
w
x
-
-
1
1
z
….
C 4
… ...
6
RIP：举例
A-to-D advertisement
Network Layer
4-149

## Slide 150
计算机网络 之 探赜索隐
7
RIP: 链路失效、恢复
 如果180秒没有收到通告→邻居/链路失效
 经过该邻居的路由不可用
 重新计算路由
 向邻居发送新的通告
 邻居再依次向外发送通告（如果转发表改变）
 链路失效信息能否快速传播到全网？
 可能发生无穷计数问题
 毒性逆转技术用于预防乒乓(ping-pong)环路
(另外：无穷大距离 = 16 hops)
Network Layer
4-150

## Slide 151
network
(IP)
link
physical
forwarding
table
计算机网络 之 探赜索隐
transport
(UDP)
routed
network
(IP)
link
physical
transprt
(UDP)
routed
forwarding
table
8
RIP路由表的处理
RIP路由表是利用一个称作route-d (daemon)的应
用层进程进行管理
应用进程实现
通告报文周期性地通过UDP数据报发送
Network Layer
4-151

## Slide 152: 第四章：网络层
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议

## Slide 153
OSPF (Open Shortest Path First)
“开放”: 公众可用
采用链路状态路由算法
 LS分组扩散（通告）
 每个路由器构造完整的网络(AS)拓扑图
 利用Dijkstra算法计算路由
OSPF通告中每个入口对应一个邻居
OSPF通告在整个AS范围泛洪
 OSPF报文直接封装到IP数据报中
与OSPF极其相似的一个路由协议:IS-IS路由协议
Network Layer
4-153

## Slide 154
OSPF优点(RIP不具备)
安全(security): 所有OSPF报文可以被认证
(预防恶意入侵)
允许使用多条相同费用的路径 (RIP只能选一条)
对于每条链路，可以针对不同的TOS设置多个不
同的费用度量 (e.g., 卫星链路可以针对“尽力”
(best effort) ToS设置“低”费用；针对实时ToS
设置“高”费用)
集成单播路由与多播路由:
 多播OSPF协议(MOSPF) 与OSPF利用相同的
网络拓扑数据
OSPF支持对大规模AS分层(hierarchical)
Network Layer
4-154

## Slide 155
计算机网络 之 探赜索隐
 只知道去往其他区网络的
Backbone
5
Area 1
Area 2
“方向” (最短路径)
Area 3
内部路由器
IR(Internal
Routers)
分层的OSPF
两级分层: 局部区(Area),
主干区(Backbone).
 链路状态通告只限于区内
 每个路由器掌握所在区的
详细拓扑
Network Layer
4-155

## Slide 156
计算机网络 之 探赜索隐
通告给其他区边界路由器.
Backbone
6
Area
Border
Routers
(ABR)
Area 3
Area 1
Area 2
分层的OSPF
区边界路由器(Area
Border Routers): “汇总”
到达所在区网络的距离,
Network Layer
4-156

## Slide 157
Routers): 在主干区内
运行OSPF路由算法.
Backbone
Area 3
Area 1
Area 2
Backbone Router (BR)
分层的OSPF
主干路由器(Backbone
Network Layer
4-157

## Slide 158
计算机网络 之 探赜索隐
AS边界路由器(AS
boundary routers):
连接其他AS.
参考：RFC 2328
8
Area 3
Area 1
Area 2
AS Boundary Router (ASBR)
Backbone
分层的OSPF
Network Layer
4-158

## Slide 159: 第四章：网络层
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议

## Slide 160
Internet AS间路由协议: BGP
边界网关协议BGP (Border Gateway
Protocol): 事实上的标准域间路由协议
 将Internet “粘合”为一个整体的关键
BGP为每个AS提供了一种手段:
 eBGP: 从邻居AS获取子网可达性信息.
 iBGP: 向所有AS内部路由器传播子网可达性信息.
 基于可达性信息与策略，确定到达其他网络的 “好”
路径.
容许子网向Internet其余部分通告它的存在：
“我在这儿！”
Network Layer
4-160

## Slide 161
BGP基础
BGP会话(session): 两个BGP路由器 (“Peers”)
交换BGP报文:
 通告去往不同目的前缀（prefix）的路径 (“路径向量
(path vector)”协议)
 报文交换基于半永久的TCP连接
BGP报文:
 OPEN: 与peer建立TCP连接，并认证发送方
 UPDATE: 通告新路径 (或撤销原路径)
 KEEPALIVE: 在无UPDATE时，保活连接；也用于对
OPEN请求的确认
 NOTIFICATION: 报告先前报文的差错；也被用于关闭
连接
Network Layer
4-161

## Slide 162
1c
AS1
1b
2a
2c
2b
AS2
其他
网络
其他
网络
BGP 报文
1a
1d
3c
3a (message)
3b
AS3
BGP基础
当AS3通告一个前缀给AS1时:
 AS3承诺可以将数据报转发给该子网
 AS3在通告中会聚合网络前缀
Network Layer
4-162

## Slide 163
计算机网络 之 探赜索隐
3b
3a
AS3
1a
AS1
1c
1d
2a
2c
2b
AS2
iBGP会话
1b
其他
网络
其他
网络
6
BGP基础: 分发路径信息
 在3a与1c之间, AS3利用eBGP会话向AS1发送前缀可
达性信息.
 1c则可以利用iBGP向AS1内的所有路由器分发新的前缀可达
性信息
 1b可以（也可能不）进一步通过1b-到-2a的eBGP会话，向
AS2通告新的可达性信息
 当路由器获得新的前缀可达性时，即在其转发表中增
加关于该前缀的入口（路由项）.
eBGP会话
Network Layer
4-163

## Slide 164
AS3
2a
1a
1b
1d
AS1
7
3b
AS-PATH：AS3, AS67, AS17…
3a NEXT-HOP: 11.11.1.1
2c
1c
2b
AS2
其他
网络
其他
网络
路径属性与BGP路由（route）
 通告的前缀信息包括BGP属性
 前缀+属性= “路由”
 两个重要属性:
 AS-PATH(AS路径): 包含前缀通告所经过的AS序列: e.g., AS 67,
AS 17
 NEXT-HOP(下一跳): 开始一个AS-PATH的路由器接口，指向下一
跳AS.
• 可能从当前AS到下一跳AS存在多条链路
11.11.1.1
Network Layer
4-164

## Slide 165
BGP路由选择
网关路由器收到路由通告后，利用其输入策略
(import policy)决策接受/拒绝该路由
 e.g., 从不将流量路由到AS x
 基于策略(policy-based) 路由
路由器可能获知到达某目的AS的多条路由，基于
以下准则选择：
1. 本地偏好(preference)值属性: 策略决策(policy
decision)
2. 最短AS-PATH
3. 最近NEXT-HOP路由器: 热土豆路由(hot potato
routing)
4. 附加准则
Network Layer
4-165

## Slide 166
BGP路由选择策略
A
B
C
W
X
Y
 A,B,C是提供商网络/AS(provider network/AS)
 X,W,Y是客户网络(customer network/AS)
 W,Y是桩网络(stub network/AS): 只与一个其他AS相连
 X是双宿网络(dual-homed network/AS): 连接两个其他AS
 X不期望经过他路由B到C的流量
 … 因此，X不会向B通告任何一条到达C的路由
图例:
提供商
网络
客户网络
Network Layer
4-166

## Slide 167
BGP路由选择策略
A
B
C
W
X
Y
 A向B通告一条路径：AW
 B向X通告路径：BAW
 B是否应该向C通告路径BAW呢?
 绝不! B路由CBAW的流量没有任何“收益”，
因为W和C均不是B的客户。
 B期望强制C通过A向W路由流量
 B期望只路由去往/来自其客户的流量！
图例:
提供商
网络
客户网络
Network Layer
4-167

## Slide 168
为什么采用不同的AS内与AS间路由协议?
策略(policy):
 inter-AS: 期望能够管理控制流量如何被路由，谁路由
经过其网络等.
 intra-AS: 单一管理，无需策略决策
规模(scale):
 层次路由节省路由表大小，减少路由更新流量
 适应大规模互联网
性能(performance):
 intra-AS: 侧重性能
 inter-AS: 策略主导
Network Layer
4-168

## Slide 169: 第四章：网络层
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议

## Slide 170: 广播路由
R1
R2
R3
R4
源复制
R1
R2
R3
R4
网络中复制
复制产生/传输
复制
复制
一个源节点到网络中所有其他节点交付分组
源点复制效率低下:
源点复制:源点如何确定发送方的?

## Slide 171: (网络内部复制)In-network duplication
洪泛: 当路由器收到广播包，会发送拷贝给所有的
邻居路由
  缺点: 循环 & 广播风暴
控制洪泛：路由器广播它之前没有广播的数据包
  路由器对于它广播过的数据包进行追踪
  逆向路径转发 (RPF):
  当路由器接收到具有给定源地址的广播分组时，仅当该分组
  到达的链路正好是位于它自己到其源的最短单播路径上，它
  才向其所有出链路传输分组。
生成树
  任何路由器不会接收到重复包

## Slide 172: 生成树
A
B
G
D
E
c
F
A
B
G
D
E
c
F
(a) 由A发起的广播
(b) 由D发起的广播
首先构造一个生成树
节点沿着一棵生成树广播

## Slide 173: 生成树：创建
A
B
G
D
E
c
F
1
2
3
4
5
生成树的逐步构造
A
B
G
D
E
c
F
(b) 构造的生成树
中心节点
节点向中心节点单播加入树报文
  加入树报文使用单播选路朝着中心节点转发，直到它到达一
  个已经属于生成树的节点

## Slide 174: 多播路由：问题陈述
目标: 找到一颗具有本地多播组成员连接路由的生成树
  树: 并非路由器之间所有路由被使用
  基于源: 每个发送方到接收方使用不同的树
  共享树: 所有组成员使用相同共享树
共享树
基于源的树
Notes: Notes:
3.3 Network Layer: Multicast Routing Algorithms 3-9

## Slide 175: 创建多播树的方法
方法:
基于源的树: 每个源一个树
  最短路径树
  反向路径转发
组共享树: 组成员使用一棵树
  最小生成树(Steiner)
  基于中心方法的树
…我们首先介绍基本方法，然后介绍采用这些方法的具体的协议
Notes: Notes:
3.3 Network Layer: Multicast Routing Algorithms 3-11

## Slide 176: 最短路径树
多播转发树:源节点到所有接收点的最短路径树
  Dijkstra’s algorithm
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
2
1
6
3
4
5
i
组成员路由
非组成员路由
转发使用的链路,
i表示算法按顺序增加的链路
说明
S: source
Notes: Notes:
3.3 Network Layer: Multicast Routing Algorithms 3-12

## Slide 177: 反向路径转发
if (当该数据报到达的链路正好是位于它自己到其源的最短单播路径上)
then 向其所有出链路传输数据
else 路由器只是丢弃入分组而不向任何它的出链路转发分组
依据发送者到接收者单播最短路径的知识
每个路由器都有简单的转发行为：
Notes: Notes:
3.3 Network Layer: Multicast Routing Algorithms 3-13

## Slide 178: 反向路径转发：实例
生成一个特定源的反向SPT（最短路径树）
  可能不适合非对称链路
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
组成员路由
非组成员路由
转发的数据报
说明
S: source
不转发的数据报
Notes: Notes:
3.3 Network Layer: Multicast Routing Algorithms 3-14

## Slide 179: 反向路径转发: 剪枝
 转发树包含不带有多播组成员的子树
  不需要将数据报转发给子树
  “剪枝”消息发送给上游组成员而不会发送给下游组成员
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
组成员路由
非组成员路由
剪枝消息
说明
S: source
多播转发链路
P
P
P
Notes: Notes:
3.3 Network Layer: Multicast Routing Algorithms 3-15

## Slide 180: 共享树: Steiner Tree
Steiner Tree:包含所有组成员组成的最小代价的路由树
是NP完全问题
优秀启发式作用
在实际中不会被使用:
  计算的复杂性
  整个网络的信息都需要
  开销巨大：一个路由器加入/离开需重新运行
Notes: Notes:
1. See L. Wei and D. Estrin, “A Comparison of multicast trees and algorithms,” TR USC-CD-93-560, Dept. Computer Science, University of California, Sept 1993 for a comparison of heuristic approaches.
3.3 Network Layer: Multicast Routing Algorithms 3-16

## Slide 181: 基于中心方法的树
所有节点共享单向传播树
一个路由器被认定为这个数的“中心”
加入:
  边缘路由向中心节点（单播）发送加入报文
  join-msg 由中间路由器处理并转发到中心节点
  join-msg可能到达这个中心节点的分支，也可
  能到达了中心节点
  jion-msg经过的路径将会成为这个路由器树的
  新分支
Notes: Notes:
1. It’s always nice to see a PhD dissertation with impact. The earliest discussion of center-based trees for multicast appears to be D. Wall, “Mechanisms for Broadcast and Selective Broadcast,” PhD dissertation, Stanford U., June 1980.
3.3 Network Layer: Multicast Routing Algorithms 3-17

## Slide 182: 基于中心方法的树：实例
假设R6被选做中心:
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
组成员路由
非组成员路由
按照路径顺序生成加入报文
说明
2
1
3
1
Notes: Notes:
3.3 Network Layer: Multicast Routing Algorithms 3-18

## Slide 183: 互联网多播路由: DVMRP
DVMRP: distance vector multicast routing protocol, RFC1075
洪泛和剪枝: 反向路径转发, 基于源的树
  通信DVMRP路由器构造基于DVMRP自己的路由表的RPF
  没有关于基础单播的假设
  向多播组发送的初始数据报通过RPF洪泛出去
  路由器不想要的多播分组: 给上游路由器发送剪枝消息
Notes: Notes:
D. Waitzman, S. Deering, C. Partridge, “Distance Vector Multicast Routing Protocol,” RFC 1075, Nov. 1988. The version of DVMRP in use today is considerably enhanced over the RFC1075 spec.
A more up-to-date “work-in-progress” defines a version 3 of DVMRP: T. Pusateri, “Distance Vector Multicast Routing Protocol,” work-in-progress, draft-ietf-idmr-v3-05.ps
3.4 Network Layer: Internet Multicast Routing Algorithms 3-20

## Slide 184: DVMRP: 续…
软件状态: DVMRP路由器周期性（1分钟）忘记 分支被修剪:
  多播数据再次洪泛未修建分支
  下游路由：重新剪枝或继续接收数据
路由器可以迅速的再嫁接树
  采用IGMP在叶端加入
实现
  一般运用在商业路由
  多播主干网使用DVMRP
Notes: Notes:
1. See www.mbone.com/mbone/routers.html for a (slightly outdatet) list of multicast capable routers (supporting DVMPR as well as other protocols) from various vendors.
2. ftp://parcftp.xerox.com/pub/net-research/ipmulti for circa 1996 public copy “mrouted” v3.8 of DVMRP routing software for various workstation routing platforms.
3.4 Network Layer: Internet Multicast Routing Algorithms 3-21

## Slide 185: 通道
Q: 如何在单播路由器的“海洋”中连接多播路由器中的“岛屿”？
多播数据报封装进“普通”（非多播寻址）的数据报中
普通的IP数据报通过“通道”发送给接收方多播路由
接收多播路由解封得到多播数据报
物理拓扑
逻辑拓扑
Notes: Notes:
For a general discussion of IP encapsulation, see C. Perkins, “IP Encapsulation within IP,” RFC 2003, Oct. 1996.
The book S. Bradner, A Mankin, “Ipng: Internet protocol next generation,” Addison Wesley, 1995 has a very nice discussion of tunneling
Tunneling can also be used to connect islands of IPv6 capable routers in a sea IPv4 capable routers. The long term hope is that the sea evaporates leaving only lands of IPv6!
3.4 Network Layer: Internet Multicast Routing Algorithms 3-22

## Slide 186: 第四章：总结
4. 1 介绍
4.2 虚电路和数据报网络4.3 路由器内部原理
4.4 IP: 网路协议
  报文格式
  IPv4地址
  ICMP
  IPv6
4.5 路由算法
  链路状态
  距离向量
  分层路由
4.6 英特网中路由技术
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 广播与多播协议